# 第五章  货物需求

1、实验室器材需求

| 序号 | 货物名称 | 详细说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理数字化探究仪器 | 探究实验器材 | 套 | 1 |
| 2 | 物理铝木仪器柜 | 1200×500×2000mm | 个 | 6 |
| 3 | 物理铝木仪器柜 | 1000×500×2000mm | 个 | 40 |
| 4 | 化学数字化探究仪器 | 探究实验器材 | 套 | 1 |
| 5 | 化学铝木仪器柜 | 1000×500×2000mm | 个 | 34 |
| 6 | 毒品、危险化学品存放柜 | 全钢、内PP隔板1800×900×500mm | 套 | 9 |
| 7 | 生物数学化探究仪器 | 探究实验器材 | 套 | 1 |
| 8 | 生物标本展示柜 | 1000×500×2000mm | 个 | 22 |
| 9 | 生物铝木仪器柜 | 1000×500×2000mm | 个 | 9 |

2、实验室设备需求

| 序号 | 货物名称 | 详细说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理电学实验室 | 铝木、理化板（60座） | 间 | 1 |
| 2 | 物理声学、力学实验室 | 铝木、理化板（48座） | 间 | 1 |
| 3 | 化学通风实验室 | 铝木、理化板（60座） | 间 | 1 |
| 4 | 普通化学实验室 | 铝木、理化板（48座） | 间 | 1 |
| 5 | 生物综合实验室 | 铝木、理化板（60座） | 间 | 1 |
| 6 | 全钢制通风操作柜 | 1500×850×2350mm | 套 | 1 |

楚雄师院附中实验室设备采购

| 物理电学实验室（60座） |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示台 | (1)规格：2800×700×950（mm） (2)台面材料要求：采用新型、环保、整体≥25mm厚双面金属理化板，板芯为20mm厚蜂窝状铝合金，正反两面经过高温高压覆2.5mm厚理化板，具有重量轻、不变形等优点。正面25项、反面25项化学试剂的双面检测，覆盖玻璃板及不覆盖，分级结果为5级，无明显变化。B、甲醛释放量：根据（GB 18580-2001）标准，检测甲醛释放量：0.1mg/L。C、耐磨性能：根据（GB/T 17657-2013）标准，表面耐磨性能检验结果988r。D、通过CE认证；E、通过FSC认证（供货时须提供检测报告原件及厂家授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，缺一不可）。提供250*250的台面小样一块(3)台身：采用铝合金框架结构，铝合金框架的立柱为园管，立柱横截面的尺寸不小于55mm×55mm，铝材壁厚1.5mm及以上；横梁为铝材方管，横截面大于或等于35mm×35mm，壁厚1.5mm及以上 ；用ABS连接件，连接件与铝合金立柱扣牢固。连接件：采用ABS工程塑料一次性成型，连接件与铝合金立柱紧紧扣牢。(4)台身主体背板、侧板、吊板：采用16mm三聚氰胺双面饰面板制作，板材防潮、甲醛不超标。(5)演示台边沿部分都选用优质PVC高温热熔封边，防水，美观耐用。(6)演示台设抽屉式教师电源位置，抽屉带锁。(7)演示台下面设置放置电脑主机或多媒体的综合柜。★（8）须提供绿色环保证明（复印件） | 个 | 1 |
| 2 | 总控电源 | （1）采用密码控制电源，正确密码方能启动电源控制系统。（2）采用数字显示电压表里所有工作及实验输出电压。（3）设教学安全电源总控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制。（4）教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； （5）实验总电源有短路、过载、自动断电和自动复位功能；（6）电输出220V±10%；低压直流大电流40A+10A，8S+2S；过载自动保护。直流稳压0V-30V输出额定电流6A；过载自动保护。交流2-24V/分档输出8A（2V一档）；过载自动保护。直流高压240/300V输出，电流为100MA,自动过载保护。（7）总控电源自带两个220V多功能插座输出。（8）总控电源设于演示台，为抽屉式，抽屉带锁。 | 套 | 1 |
| 3 | 学生电源（豪华物理试验台） | （1）规格：1200×150(mm) 。（2）学生电源采用多功能形式，面板采用冷轧钢板冲压成型并喷塑制成，电源面板配有一块3位半数码表显示直流电压，交流电压有刻度指示，同时配有一块0~30V直流电压测试表。一块0-3A直流电流测试表，一块0-3A，0-0.6A直流电流测试表，一块300-0-300的电流灵敏计。（3）直流输出电压：1.2—24V/2A，采用精密微调，有过载保护和自动复位功能。交流输出电压：2—24V/3A，步进调压，具有过载保护和自动复位功能。（4）交流输出必须保证正弦波。（5）电源具有过载保护和复位及交流220V输出功能。（6）电源由3位半数码表显示直流电压。（7）学生交流直流输出受总控电源控制。（8）学生电源牢固置于桌面，美观耐用。★（8）谈判时提整体供实物样品。 | 套 | 30 |
| 4 | 学生实验桌 | (1)规格：1200×600×780（mm）(2)桌面：采用12.7mm及以上实验室专用台面实芯理化板，桌面总厚度为12.7mm以上，具备耐酸碱、耐腐蚀、整体防水、耐磨防火、防静电、耐热、不变形、抗污的特性。(3)桌身：采用铝合金框架结构，铝合金框架的立柱为方管，立柱横截面的尺寸不小于55mm×55mm，铝材壁厚1.5mm及以上；横梁为铝材方管，横截面大于或等于40mm×40mm，壁厚1.5mm及以上 ；用ABS连接件，连接件与铝合金立柱扣牢固。连接件：采用ABS工程塑料一次性成型，连接件与铝合金立柱紧紧扣牢。 (4)桌身主体背板、侧板、吊板：采用16mm三聚氰胺双面饰面板制作，板材防潮、甲醛不超标。(5)演示台边沿部分都选用优质PVC高温热熔封边，防水，美观耐用。(6)实验桌上设豪华电源实验台。（8）须提供绿色环保产品。（9）须提供产品检验报告。★（10）谈判时提整体供实物样品。 | 张 | 30 |
| 5 | 学生实验凳 | 规格:355*255*430mm （凳）面板采用单一树种橡胶木加工的木刨花经高温高压一次模压成型（模压板成形压力≧500吨），（台面板规格自填），台边呈圆弧形且无贴边；板面采用高品质的三聚氰胺浸渍（颜色自填，比如：黄橡木纹色），产品密度至少为0.75g/cm3，静曲强度至少达到28Mpa，内胶合强度至少达到0.75Mpa，握螺丝钉力达到1500牛顿，将产品置于沸水中浸泡2小时后，厚度膨胀率不超过0.5%。甲醛释放量达到E1级，须提供质监部门的检验合格报告（复印件）。产品通过了ISO9001-2000质量管理体系认证，生产企业必须具有全国工业产品生产许可证。 钢木结构，备注;1、供货时需有板材供应商出具的授权证明（要求：手写无效，以打印文本为有效授权）；2、板须出具的产品检测报告（要求：检测报告内页各检测项目均是正反两面都进行了检测同时必须有板材厂家加盖的骑缝章）； 钢架副管30 mm *30 mm、 主管25 mm *25 mm，均厚度1.5 mm方管；钢架经酸洗磷化或喷沙去锈，焊接经打磨，表面高温静电喷塑，二氧保护焊接；桌面、椅背面拉铆钉结构，产品须提供绿色环保证明（复印件）；★谈判时提整体供实物样品。 | 个 | 60 |
| 6 | 全室强电配线 | 电源主线采用2.5㎜²国标BV塑铜线铺设；铺设标准以学生桌排数为单位，每排从后至前串联，每桌伸出地面部分预留不少于100mm汇线头，每条串联线汇最终至教师电源控制台分控开关取电。每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²，所有电线连接部分采用焊接方式连接，连接处用绝缘胶布2层加以保护。地下部分选用Ф20、Ф25铝塑防阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管，并通过固定卡固定于桌内侧合理部位。 | 1 | 套 |
| 物理力学、光（热）学实验室（48座） |
| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示台 | (1)规格：2800×700×950（mm） (2)台面材料要求：采用新型、环保、整体≥25mm厚双面金属理化板，板芯为20mm厚蜂窝状铝合金，正反两面经过高温高压覆2.5mm厚理化板，具有重量轻、不变形等优点。正面25项、反面25项化学试剂的双面检测，覆盖玻璃板及不覆盖，分级结果为5级，无明显变化。B、甲醛释放量：根据（GB 18580-2001）标准，检测甲醛释放量：0.1mg/L。C、耐磨性能：根据（GB/T 17657-2013）标准，表面耐磨性能检验结果988r。D、通过CE认证；E、通过FSC认证（供货时须提供检测报告原件及厂家授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，缺一不可）。提供250*250的台面小样一块(3)台身：采用铝合金框架结构，铝合金框架的立柱为园管，立柱横截面的尺寸不小于55mm×55mm，铝材壁厚1.5mm及以上；横梁为铝材方管，横截面大于或等于35mm×35mm，壁厚1.5mm及以上 ；用ABS连接件，连接件与铝合金立柱扣牢固。连接件：采用ABS工程塑料一次性成型，连接件与铝合金立柱紧紧扣牢。(4)台身主体背板、侧板、吊板：采用16mm三聚氰胺双面饰面板制作，板材防潮、甲醛不超标。(5)演示台边沿部分都选用优质PVC高温热熔封边，防水，美观耐用。(6)演示台设抽屉式教师电源位置，抽屉带锁。(7)演示台下面设置放置电脑主机或多媒体的综合柜。★（8）须提绿色环保产品证明（复印件） | 个 | 1 |
| 2 | 总控电源 | （1）采用密码控制电源，正确密码方能启动电源控制系统。（2）采用数字显示电压表里所有工作及实验输出电压。（3）设教学安全电源总控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制。（4）教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； （5）实验总电源有短路、过载、自动断电和自动复位功能；（6）电输出220V±10%；低压直流大电流40A+10A，8S+2S；过载自动保护。直流稳压0V-30V输出额定电流6A；过载自动保护。交流2-24V/分档输出8A（2V一档）；过载自动保护。直流高压240/300V输出，电流为100MA,自动过载保护。（7）总控电源自带两个220V多功能插座输出。（8）总控电源设于演示台，为抽屉式，抽屉带锁。 | 套 | 1 |
| 3 | 学生电源 | 学生电源到学生桌，翻转式(或者抽屉式），功能： (1)低压交流电源0-24V/2A输出，2V/档 。 (2)低压直流电源：稳压无极可调0-24V/2A输出，稳压率≥99％，纹波≤5mv。 (3)交流高压220V/2A插座输出。 (4)过载保护，短路保护，手动复位功能。 (5)学生安全电源交流直流输出受教师电源控制。 | 套 | 24 |
| 4 | 学生实 验桌 | (1)规格：1200×600×780（mm） (2)桌面：采用12.7mm及以上实验室专用台面实芯理化板，桌面总厚度为12.7mm以上，具备耐酸碱、耐腐蚀、整体防水、耐磨防火、防静电、耐热、不变形、抗污的特性。 (3)桌身：采用铝合金框架结构，铝合金框架的立柱为方管，立柱横截面的尺寸不小于55mm×55mm，铝材壁厚1.5mm及以上；横梁为铝材方管，横截面大于或等于40mm×40mm，壁厚1.5mm及以上 ；用ABS连接件，连接件与铝合金立柱扣牢固。连接件：采用ABS工程塑料一次性成型，连接件与铝合金立柱紧紧扣牢。 (4)桌身主体背板、侧板、吊板：采用16mm三聚氰胺双面饰面板制作，板材防潮、甲醛不超标。 (5)演示台边沿部分都选用优质PVC高温热熔封边，防水，美观耐用。 (6)实验桌下设翻转式或者抽屉式电源。 (7）须是供绿色环保产品。 ★(8）须提供产品检验报告。 | 张 | 24 |
| 5 | 学生实 验凳 | 规格:355*255*430mm （凳）面板采用单一树种橡胶木加工的木刨花经高温高压一次模压成型（模压板成形压力≧500吨），（台面板规格自填），台边呈圆弧形且无贴边；板面采用高品质的三聚氰胺浸渍（颜色自填，比如：黄橡木纹色），产品密度至少为0.75g/cm3，静曲强度至少达到28Mpa，内胶合强度至少达到0.75Mpa，握螺丝钉力达到1500牛顿，将产品置于沸水中浸泡2小时后，厚度膨胀率不超过0.5%。甲醛释放量达到E1级，须提供质监部门的检验合格报告（复印件）。产品通过了ISO9001-2000质量管理体系认证。生产企业必须具有全国工业产品生产许可证。钢木结构，备注;1、供货时需有板材供应商出具的授权证明（要求：手写无效，以打印文本为有效授权）；2、板须出具的产品检测报告（要求：检测报告内页各检测项目均是正反两面都进行了检测同时必须有板材厂家加盖的骑缝章）； 钢架副管30 mm *30 mm、 主管25 mm *25 mm，均厚度1.5 mm方管；钢架经酸洗磷化或喷沙去锈，焊接经打磨，表面高温静电喷塑，二氧保护焊接；桌面、椅背面拉铆钉结构。产品须提供绿色环保证明（复印件）。 | 个 | 48 |
| 6 | 全室强电配线 | 电源主线采用2.5㎜²国标BV塑铜线铺设；铺设标准以学生桌排数为单位，每排从后至前串联，每桌伸出地面部分预留不少于100mm汇线头，每条串联线汇最终至教师电源控制台分控开关取电。每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²，所有电线连接部分采用焊接方式连接，连接处用绝缘胶布2层加以保护。地下部分选用Ф20、Ф25铝塑防阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管，并通过固定卡固定于桌内侧合理部位。 | 1 | 套 |

| 化学通风实验室（60座） |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示台 | (1)规格：2800×700×950（mm） (2)台面材料要求：采用新型、环保、整体≥25mm厚双面金属理化板，板芯为20mm厚蜂窝状铝合金，正反两面经过高温高压覆2.5mm厚理化板，具有重量轻、不变形等优点。正面25项、反面25项化学试剂的双面检测，覆盖玻璃板及不覆盖，分级结果为5级，无明显变化。B、甲醛释放量：根据（GB 18580-2001）标准，检测甲醛释放量：0.1mg/L。C、耐磨性能：根据（GB/T 17657-2013）标准，表面耐磨性能检验结果988r。D、通过CE认证；E、通过FSC认证（供货时须提供检测报告原件及厂家授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，缺一不可）。提供250*250的台面小样一块(3)台身：采用铝合金框架结构，铝合金框架的立柱为园管，立柱横截面的尺寸不小于55mm×55mm，铝材壁厚1.5mm及以上；横梁为铝材方管，横截面大于或等于35mm×35mm，壁厚1.5mm及以上 ；用ABS连接件，连接件与铝合金立柱扣牢固。连接件：采用ABS工程塑料一次性成型，连接件与铝合金立柱紧紧扣牢。(4)台身主体背板、侧板、吊板：采用16mm三聚氰胺双面饰面板制作，板材防潮、甲醛不超标。(5)演示台边沿部分都选用优质PVC高温热熔封边，防水，美观耐用。(6)演示台设抽屉式教师电源位置，抽屉带锁。(7)演示台下面设置放置电脑主机或多媒体的综合柜。★（8）须提供绿色环保证明（复印件） | 个 | 1 |
| 2 | 总控电源 | 演示台下设抽屉式总控电源，抽屉带锁。功能： (1)教师总控电源能够分四组向学生输送安全的220V交流电源，并可分组或独立控制学生的交流电源。 (2)总控电源能够调节控制向学生输出的电压，并有过载、短路、漏电保护和自动复位功能。 (3)教师总控电源可分组或独立控制学生的直流电源，控制范围0-30V。 (4)总控电源自带两个220V多功能插座输出。 | 套 | 1 |
| 3 | 学生电源 | 学生电源到学生桌，翻转式(或者抽屉式），功能： (1)低压交流电源0-24V/2A输出，2V/档。 (2)低压直流电源：稳压无极可调0-24V/2A输出，稳压率≥99％，纹波≤5mv。 (3)交流高压220V/2A插座输出。 (4)过载保护，短路保护，手动复位功能。 (5)学生安全电源交流直流输出受教师电源控制。 | 套 | 30 |
| 4 | 水嘴水池 | （1）水槽规格440×340×240（mm），采用5mm高密PP-R材质一次成型，防废水回流。 （2）三联水嘴：一高二低水嘴，管体由黄铜合金制成，阀芯是陶瓷，水嘴表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖，能拆卸清洗阻塞。 （3）置于教师演示台和学生实验桌。 | 套 | 16 |
| 5 | 学生实 验桌 | (1)规格：2400×600×780（mm） (2)桌面：采用12.7mm及以上实验室专用台面实芯理化板，桌面总厚度为12.7mm以上，具备耐酸碱、耐腐蚀、整体防水、耐磨防火、防静电、耐热、不变形、抗污的特性。 (3)桌身：采用铝合金框架结构，铝合金框架的立柱为方管，立柱横截面的尺寸不小于55mm×55mm，铝材壁厚1.5mm及以上；横梁为铝材方管，横截面大于或等于40mm×40mm，壁厚1.5mm及以上 ；用ABS连接件，连接件与铝合金立柱扣牢固。连接件：采用ABS工程塑料一次性成型，连接件与铝合金立柱紧紧扣牢。 (4)桌身主体背板、侧板、吊板：采用16mm三聚氰胺双面饰面板制作，板材防潮、甲醛不超标。 (5)演示台边沿部分都选用优质PVC高温热熔封边，防水，美观耐用。 (6)实验桌下设翻转式或者抽屉式电源。 (7)每张学生实验桌中间设置水嘴水槽。 (8）须提供绿色环保产品 (9）★须提供产品检验报告。 | 张 | 15 |
| 6 | 学生实 验凳 | 规格:355*255*430mm （凳）面板采用单一树种橡胶木加工的木刨花经高温高压一次模压成型（模压板成形压力≧500吨），（台面板规格自填），台边呈圆弧形且无贴边；板面采用高品质的三聚氰胺浸渍（颜色自填，比如：黄橡木纹色），产品密度至少为0.75g/cm3，静曲强度至少达到28Mpa，内胶合强度至少达到0.75Mpa，握螺丝钉力达到1500牛顿，将产品置于沸水中浸泡2小时后，厚度膨胀率不超过0.5%。甲醛释放量达到E1级，须提供质监部门的检验合格报告（复印件）。产品通过了ISO9001-2000质量管理体系认证。生产企业必须具有全国工业产品生产许可证。钢木结构，备注;1、供货时需有板材供应商出具的授权证明（要求：手写无效，以打印文本为有效授权）；2、板须出具的产品检测报告（要求：检测报告内页各检测项目均是正反两面都进行了检测同时必须有板材厂家加盖的骑缝章）； 钢架副管30 mm *30 mm、 主管25 mm *25 mm，均厚度1.5 mm方管；钢架经酸洗磷化或喷沙去锈，焊接经打磨，表面高温静电喷塑，二氧保护焊接；桌面、椅背面拉铆钉结构。;产品须提供绿色环保证明（复印件）。 | 个 | 60 |
| 7 | 吸风装置 | 到桌面，采用净化器活性自排风，自净化力强，隐蔽式伸缩排风管。 | 个 | 60 |
| 8 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管Ф20，进水管Ф25；UPVC材质排水管，排水Ф75或Ф50。 | 套 | 1 |
| 9 | 强电配线 | 电源线采用2.5㎜²国标BV塑铜线铺设；铺设标准以学生桌排数为单位，每排从后至前串联，每桌伸出地面部分预留不少于100mm汇线头，每条串联线汇最终至教师电源控制台分控开关取电。每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²，所有电线连接部分采用焊接方式连接，连接处用绝缘胶布2层加以保护。地下部分选用Ф20、Ф25铝塑防阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管，并通过固定卡固定于桌内侧合理部位。 | 套 | 1 |

| 普通化学实验室（48座） |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示台 | (1)规格：2800×700×950（mm） (2)台面材料要求：采用新型、环保、整体≥25mm厚双面金属理化板，板芯为20mm厚蜂窝状铝合金，正反两面经过高温高压覆2.5mm厚理化板，具有重量轻、不变形等优点。正面25项、反面25项化学试剂的双面检测，覆盖玻璃板及不覆盖，分级结果为5级，无明显变化。B、甲醛释放量：根据（GB 18580-2001）标准，检测甲醛释放量：0.1mg/L。C、耐磨性能：根据（GB/T 17657-2013）标准，表面耐磨性能检验结果988r。D、通过CE认证；E、通过FSC认证（供货时须提供检测报告原件及厂家授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，缺一不可）。提供250*250的台面小样一块(3)台身：采用铝合金框架结构，铝合金框架的立柱为园管，立柱横截面的尺寸不小于55mm×55mm，铝材壁厚1.5mm及以上；横梁为铝材方管，横截面大于或等于35mm×35mm，壁厚1.5mm及以上 ；用ABS连接件，连接件与铝合金立柱扣牢固。连接件：采用ABS工程塑料一次性成型，连接件与铝合金立柱紧紧扣牢。(4)台身主体背板、侧板、吊板：采用16mm三聚氰胺双面饰面板制作，板材防潮、甲醛不超标。(5)演示台边沿部分都选用优质PVC高温热熔封边，防水，美观耐用。(6)演示台设抽屉式教师电源位置，抽屉带锁。(7)演示台下面设置放置电脑主机或多媒体的综合柜。★（8）须提绿色环保产品证明（复印件） | 个 | 1 |
| 2 | 总控电源 | 演示台下设抽屉式总控电源，抽屉带锁。功能： (1)教师总控电源能够分四组向学生输送安全的220V交流电源，并可分组或独立控制学生的交流电源。 (2)总控电源能够调节控制向学生输出的电压，并有过载、短路、漏电保护和自动复位功能。 (3)教师总控电源可分组或独立控制学生的直流电源，控制范围0-30V。 (4)总控电源自带两个220V多功能插座输出。 | 套 | 1 |
| 3 | 学生电源 | 学生电源到学生桌，翻转式(或者抽屉式），功能： (1)低压交流电源0-24V/2A输出，2V/档。 (2)低压直流电源：稳压无极可调0-24V/2A输出，稳压率≥99％，纹波≤5mv。 (3)交流高压220V/2A插座输出。 (4)过载保护，短路保护，手动复位功能。 (5)学生安全电源交流直流输出受教师电源控制。 | 套 | 24 |
| 4 | 水嘴水池 | （1）水槽规格440×340×240（mm），采用5mm高密PP-R材质一次成型，防废水回流。 （2）三联水嘴：一高二低水嘴，管体由黄铜合金制成，阀芯是陶瓷，水嘴表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖，能拆卸清洗阻塞。 （3）置于教师演示台和学生实验桌。 | 套 | 13 |
| 5 | 学生实 验桌 | (1)规格：2800×600×780（mm）(2)桌面：采用12.7mm及以上实验室专用台面实芯理化板，桌面总厚度为12.7mm以上，具备耐酸碱、耐腐蚀、整体防水、耐磨防火、防静电、耐热、不变形、抗污的特性。(3)桌身：采用铝合金框架结构，铝合金框架的立柱为方管，立柱横截面的尺寸不小于55mm×55mm，铝材壁厚1.5mm及以上；横梁为铝材方管，横截面大于或等于40mm×40mm，壁厚1.5mm及以上 ；用ABS连接件，连接件与铝合金立柱扣牢固。连接件：采用ABS工程塑料一次性成型，连接件与铝合金立柱紧紧扣牢。(4)桌身主体背板、侧板、吊板：采用16mm三聚氰胺双面饰面板制作，板材防潮、甲醛不超标。(5)演示台边沿部分都选用优质PVC高温热熔封边，防水，美观耐用。(6)实验桌下设翻转式或者抽屉式电源。(7)每张学生实验桌中间设置水嘴水槽。（8）须提供绿色环保产品（9）★须提供产品检验报告。 | 张 | 13 |
| 6 | 学生实 验凳 | 规格:355*255*430mm （凳）面板采用单一树种橡胶木加工的木刨花经高温高压一次模压成型（模压板成形压力≧500吨），（台面板规格自填），台边呈圆弧形且无贴边；板面采用高品质的三聚氰胺浸渍（颜色自填，比如：黄橡木纹色），产品密度至少为0.75g/cm3，静曲强度至少达到28Mpa，内胶合强度至少达到0.75Mpa，握螺丝钉力达到1500牛顿，将产品置于沸水中浸泡2小时后，厚度膨胀率不超过0.5%。甲醛释放量达到E1级，须提供质监部门的检验合格报告（复印件）。产品通过了ISO9001-2000质量管理体系认证。生产企业必须具有全国工业产品生产许可证。钢木结构，备注;1、供货时需有板材供应商出具的授权证明（要求：手写无效，以打印文本为有效授权）；2、板须出具的产品检测报告（要求：检测报告内页各检测项目均是正反两面都进行了检测同时必须有板材厂家加盖的骑缝章）； 钢架副管30 mm *30 mm、 主管25 mm *25 mm，均厚度1.5 mm方管；钢架经酸洗磷化或喷沙去锈，焊接经打磨，表面高温静电喷塑，二氧保护焊接；桌面、椅背面拉铆钉结构。产品须提供绿色环保证明（复印件。 | 个 | 48 |
| 8 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管Ф20，进水管Ф25；UPVC材质排水管，排水Ф75或Ф50。 | 套 | 1 |
| 9 | 强电配线 | 电源线采用2.5㎜²国标BV塑铜线铺设；铺设标准以学生桌排数为单位，每排从后至前串联，每桌伸出地面部分预留不少于100mm汇线头，每条串联线汇最终至教师电源控制台分控开关取电。每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²，所有电线连接部分采用焊接方式连接，连接处用绝缘胶布2层加以保护。地下部分选用Ф20、Ф25铝塑防阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管，并通过固定卡固定于桌内侧合理部位。 | 套 | 1 |

| 生物综合实验室（60座） |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示台 | (1)规格：2800×700×950（mm） (2)台面材料要求：采用新型、环保、整体≥25mm厚双面金属理化板，板芯为20mm厚蜂窝状铝合金，正反两面经过高温高压覆2.5mm厚理化板，具有重量轻、不变形等优点。正面25项、反面25项化学试剂的双面检测，覆盖玻璃板及不覆盖，分级结果为5级，无明显变化。B、甲醛释放量：根据（GB 18580-2001）标准，检测甲醛释放量：0.1mg/L。C、耐磨性能：根据（GB/T 17657-2013）标准，表面耐磨性能检验结果988r。D、通过CE认证；E、通过FSC认证（供货时须提供检测报告原件及厂家授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，缺一不可）提供250*250的台面小样一块(3)台身：采用铝合金框架结构，铝合金框架的立柱为园管，立柱横截面的尺寸不小于55mm×55mm，铝材壁厚1.5mm及以上；横梁为铝材方管，横截面大于或等于35mm×35mm，壁厚1.5mm及以上 ；用ABS连接件，连接件与铝合金立柱扣牢固。连接件：采用ABS工程塑料一次性成型，连接件与铝合金立柱紧紧扣牢。(4)台身主体背板、侧板、吊板：采用16mm三聚氰胺双面饰面板制作，板材防潮、甲醛不超标。(5)演示台边沿部分都选用优质PVC高温热熔封边，防水，美观耐用。(6)演示台设抽屉式教师电源位置，抽屉带锁。(7)演示台下面设置放置电脑主机或多媒体的综合柜。★（8）须提绿色环保产品证明（复印件） | 个 | 1 |
| 2 | 总控电源 | 演示台下设抽屉式总控电源，抽屉带锁。功能： (1)教师总控电源能够分四组向学生输送安全的220V交流电源，并可分组或独立控制学生的交流电源。 (2)总控电源能够调节控制向学生输出的电压，并有过载、短路、漏电保护和自动复位功能。 (3)教师总控电源可分组或独立控制学生的直流电源，控制范围0-30V。 (4)总控电源自带两个220V多功能插座输出。 | 套 | 1 |
| 3 | 学生电源 | 学生电源到学生桌，翻转式(或者抽屉式），功能： (1)低压交流电源0-24V/2A输出，2V/档。 (2)低压直流电源：稳压无极可调0-24V/2A输出，稳压率≥99％，纹波≤5mv。 (3)交流高压220V/2A插座输出。 (4)过载保护，短路保护，手动复位功能。 (5)学生安全电源交流直流输出受教师电源控制。 | 套 | 30 |
| 4 | 水嘴水池 | （1）水槽规格440×340×240（mm），采用5mm高密PP-R材质一次成型，防废水回流。 （2）三联水嘴：一高二低水嘴，管体由黄铜合金制成，阀芯是陶瓷，水嘴表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖，能拆卸清洗阻塞。 （3）置于教师演示台和学生实验桌。 | 套 | 16 |
| 5 | 学生实 验桌 | (1)规格：2400×600×780（mm） (2)桌面：采用12.7mm及以上实验室专用台面实芯理化板，桌面总厚度为12.7mm以上，具备耐酸碱、耐腐蚀、整体防水、耐磨防火、防静电、耐热、不变形、抗污的特性。 (3)桌身：采用铝合金框架结构，铝合金框架的立柱为方管，立柱横截面的尺寸不小于55mm×55mm，铝材壁厚1.5mm及以上；横梁为铝材方管，横截面大于或等于40mm×40mm，壁厚1.5mm及以上 ；用ABS连接件，连接件与铝合金立柱扣牢固。连接件：采用ABS工程塑料一次性成型，连接件与铝合金立柱紧紧扣牢。 (4)桌身主体背板、侧板、吊板：采用16mm三聚氰胺双面饰面板制作，板材防潮、甲醛不超标。 (5)演示台边沿部分都选用优质PVC高温热熔封边，防水，美观耐用。 (6)实验桌下设翻转式或者抽屉式电源。 (7)每张学生实验桌中间设置水嘴水槽。 (8）须提供绿色环保产品 ★(9）须提供产品检验报告。 | 张 | 15 |
| 6 | 学生实 验凳 | 规格:355*255*430mm （凳）面板采用单一树种橡胶木加工的木刨花经高温高压一次模压成型（模压板成形压力≧500吨），（台面板规格自填），台边呈圆弧形且无贴边；板面采用高品质的三聚氰胺浸渍（颜色自填，比如：黄橡木纹色），产品密度至少为0.75g/cm3，静曲强度至少达到28Mpa，内胶合强度至少达到0.75Mpa，握螺丝钉力达到1500牛顿，将产品置于沸水中浸泡2小时后，厚度膨胀率不超过0.5%。甲醛释放量达到E1级，须提供质监部门的检验合格报告（复印件）。产品通过了ISO9001-2000质量管理体系认证。生产企业必须具有全国工业产品生产许可证。钢木结构，备注;1、供货时需有板材供应商出具的授权证明（要求：手写无效，以打印文本为有效授权）；2、板须出具的产品检测报告（要求：检测报告内页各检测项目均是正反两面都进行了检测同时必须有板材厂家加盖的骑缝章）钢架副管30 mm *30 mm、 主管25 mm *25 mm，均厚度1.5 mm方管；钢架经酸洗磷化或喷沙去锈，焊接经打磨，表面高温静电喷塑，二氧保护焊接；桌面、椅背面拉铆钉结构。产品须提供绿色环保证明（复印件）。 | 个 | 60 |
| 7 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管Ф20，进水管Ф25；UPVC材质排水管，排水Ф75或Ф50。 | 套 | 1 |
| 8 | 强电配线 | 电源线采用2.5㎜²国标BV塑铜线铺设；铺设标准以学生桌排数为单位，每排从后至前串联，每桌伸出地面部分预留不少于100mm汇线头，每条串联线汇最终至教师电源控制台分控开关取电。每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²，所有电线连接部分采用焊接方式连接，连接处用绝缘胶布2层加以保护。地下部分选用Ф20、Ф25铝塑防阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管，并通过固定卡固定于桌内侧合理部位。 | 套 | 1 |
| 9 | 生物灯 | LEG万向灯。 |  |  |

楚雄师院附中实验室器材采购

物理数字化探究仪器教师端配置

| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化数据采集器 | 融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 1、便携式一体化数据采集器，自带Linux操作系统； 2、多通道高速数据采集，采集器面板上带不少于4路传感器接口，接口带暗扣设计； 3、高拓展性设计，必须配有6个或更多的USB接口；内置TF卡可配置超大实验数据存储空间；音频输入口、音频输出口；内置高速网络接口，可高速访问云存储空间；支持蓝牙通讯，可与传感器进行无线数据传输；内置高清VGA数据口，可以连接投影仪等； 4、配有10寸以上显示屏，彩色高清显示，内置高灵敏触摸屏； 5、便携式设计，自带高强度金属提手，方便户外实验操作，提手同时可以作为采集器支架，方便桌面实验操作； 6、内置实验数据分析软件，支持传感器即插即用，预装有对应学科专业版分析软件； 提供数据采集器必须具有3C认证证书和相关资质证书；提供相关软件产品软件著作权登记证书。 | 台 | 1 |
| 2 | 实验分析软件 | 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集。 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 | 套 | 1 |
| 3 | 电流传感器 | 量程：-1.5A~+1.5A，分辨率：0.1%量程 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 4 | 电压传感器 | 量程：-15V~+15V ，分辨率：0.1%量程 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 5 | 力传感器 | 量程：-50N~+50N，分辨率：0.1%量程 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 2 |
| 6 | 微电流传感器 | 量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.1%量程 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 7 | 光电门传感器 | 量程：0~10Kms，分辨率：0.1mS 1、分体式设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、配置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、配置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、配置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 2 |
| 8 | 运动传感器 | 量程：0~2m，分辨率：0.03mm 1、分体式设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 套 | 1 |
| 9 | 磁感应强度传感器 | 量程：-42mT~+42mT，分辨率：0.1%量程 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 10 | 声强传感器 | 量程：30dB~110dB，灵敏度：50dB±3dB，分辨率：0.1db；量程：30HZ-2000HZ，分辨率：0.1HZ 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 11 | 光强传感器 | 量程：0~8,000 lux，分辨率：1lux 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 12 | 气压传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：0.04Kp，配备1个30cc塑料针筒 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 13 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃ 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 14 | 加速度传感器 | 量程：-5g~+5g，分辨率：0.01g； 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 15 | G-M盖革计数器 | 量程：0~40Kcpm，分辨率：1cpm； 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 16 | 电子罗盘传感器 | 量程：全方位0-360°，分辨率：1°； 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 17 | 铝合金箱 | 铝合金精美演示箱； | 套 | 1 |
| 18 | 数据连接线 | USB数据线4条，RJ45数据线2条； | 套 | 1 |
| 19 | 连接套件 | 口哨型转接器，用来转接固定传感器等器材 | 套 | 1 |
| 20 | 多向转接头 | 高强度转接件，内置纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能，同时兼容传感器的固定位。 | 套 | 1 |
| 21 | 配套资料 | 传感器使用说明书，实验手册，软件安装光盘； | 套 | 1 |

学生端配置

| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化数据采集器 | 融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 1、该采集器预装Linux操作系统； 2、采集器面板上带4路传感器接口，且这4个接口同时支持模拟信号和数字信号，自动识别接入的传感器种类； 3、带不少于4个USB接口，可以连接外带存储设备，同时可以外接鼠标和键盘。便于学生进行实验； 4、带一个VGA输出口，可与投影仪等标准设备相连进行多媒体教学，也可方便教师演示实验； 5、屏幕：10.2寸彩色LCD显示，内置触摸屏； 6、两种电源模式，可外接5V电源，也可使用自带的锂电池供电。 7、可嵌入实验桌形成一体化实验桌，可与铝合金箱配套式组合，厚度不可超过2.5cm，更加便携室外实验； | 台 | 1 |
| 2 | 数据采集器 | 1. 8个传感器接口，可同时采集8组不同的数据； 2. 数模混插，数字模拟传感器不加区分； 3. 最大通讯速率1M；功率低于2.5W；采集器精度为14位； 4. 支持自定义传感器；支持传感器自动识别，即插即用； 5. 外形小巧； 6. USB直接供电或者6V安全直流电流电源供电。 | 台 | 1 |
| 3 | 实验分析软件 | 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集。 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 | 套 | 1 |
| 4 | 电流传感器 | 量程：-1.5A~+1.5A，分辨率：0.1%量程 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 5 | 电压传感器 | 量程：-15V~+15V ，分辨率：0.1%量程 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 6 | 力传感器 | 量程：-50N~+50N，分辨率：0.1%量程 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 2 |
| 7 | 微电流传感器 | 量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.1%量程 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 8 | 光电门传感器 | 量程：0~10Kms，分辨率：0.1mS 一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； | 个 | 2 |
| 9 | 运动传感器 | 量程：0~2m，分辨率：0.03mm 分体式设计，传感器通道接口连接紧密，数据传输稳定；带有指示灯和传感器固定位； | 个 | 1 |
| 10 | 磁感应强度传感器 | 量程：-42mT~+42mT，分辨率：0.1%量程 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 11 | 声强传感器 | 量程：30dB~110dB，灵敏度：50dB±3dB，分辨率：0.1db；量程：30HZ-2000HZ，分辨率：0.1HZ 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 12 | 光强传感器 | 量程：0~8,000 lux，分辨率：1lux 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 13 | 气压传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：0.04Kp配备1个30cc塑料针筒 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 14 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃ 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 15 | 加速度传感器 | 量程：-5g~+5g，分辨率：0.01g； 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 16 | G-M盖革计数器 | 量程：0~40Kcpm，分辨率：1cpm； 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 17 | 电子罗盘传感器 | 量程：全方位0-360°，分辨率：1°； 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 18 | 铝合金箱 | 铝合金精美演示箱； | 套 | 1 |
| 19 | 数据连接线 | USB数据线1条，RJ45数据线4条； | 套 | 1 |
| 20 | 连接套件 | 口哨型转接器，用来转接固定传感器等器材 | 套 | 1 |
| 21 | 多向转接头 | 高强度转接件，内置纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能，同时兼容传感器的固定位。 | 套 | 1 |
| 22 | 配套资料 | 传感器使用说明书，实验手册，软件安装光盘； | 套 | 1 |

| 物理铝木仪器柜 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 仪器柜 | （1）规格：1000×500×2000 （mm）。 （2）框架：采用铝合金框架结构，主支柱和横梁为不小于30mm×30mm的方形铝管，表面用环氧树脂喷涂处理，管壁厚度大于或等于1.5mm。 （3）柜体：采用16mm三聚氰胺双面贴面板，上柜体用对开内镶4mm以上玻璃，设三层隔板，隔板用25mm厚贴面理化板，隔板高度可以调整。下柜体为木板对开门，设二层隔板，隔板用25mm厚贴面理化板。 （4）裸露边沿都用优质PVC高温热熔封边处理，防水耐用。 （5）用ABS模具注塑胶垫，防潮，高度可调。 ★（6）须提供产品检验报告。 | 个 | 40 |
| 2 | 仪器柜 | （1）规格：1200×500×2000 （mm）。 （2）框架：采用铝合金框架结构，主支柱和横梁为不小于30mm×30mm的方形铝管，表面用环氧树脂喷涂处理，管壁厚度大于或等于1.5mm。 （3）柜体：采用16mm三聚氰胺双面贴面板，上柜体用对开内镶4mm以上玻璃，设三层隔板，隔板用25mm厚贴面理化板，隔板高度可以调整。下柜体为木板对开门，设二层隔板，隔板用25mm厚贴面理化板。 （4）裸露边沿都用优质PVC高温热熔封边处理，防水耐用。 （5）用ABS模具注塑胶垫，防潮，高度可调。 ★（6）须提供产品检验报告。 | 个 | 6 |

化学探究仪器教师端配置

| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化数据采集器 | 融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 1、便携式一体化数据采集器，自带Linux操作系统； 2、多通道高速数据采集，采集器面板上带不少于4路传感器接口，接口带暗扣设计； 3、高拓展性设计，必须配有6个或更多的USB接口；内置TF卡可配置超大实验数据存储空间；音频输入口、音频输出口；内置高速网络接口，可高速访问云存储空间；支持蓝牙通讯，可与传感器进行无线数据传输；内置高清VGA数据口，可以连接投影仪等； 4、配有10寸以上显示屏，彩色高清显示，内置高灵敏触摸屏； 5、便携式设计，自带高强度金属提手，方便户外实验操作，提手同时可以作为采集器支架，方便桌面实验操作； 6、内置实验数据分析软件，支持传感器即插即用，预装有对应学科专业版分析软件； 提供数据采集器必须具有3C认证证书和相关资质证书；提供相关软件产品软件著作权登记证书。 | 台 | 1 |
| 2 | 实验分析软件 | 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集。 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 | 套 | 1 |
| 3 | 电导率传感器 | 量程：0~20000 us/cm，分辨率：0.1% 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 4 | PH传感器 | 量程：0~14 PHV，分辨率：0.1%量程；配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 5 | O2传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.1% 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 6 | CO2传感器 | 量程：0~50000ppm，分辨率：1ppm 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 7 | 溶解氧传感器 | 量程：0~20mg/L，分辨率：0.1 mg/L； 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 8 | 气压传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：0.04Kp，配备1个30cc塑料针筒 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 套 | 1 |
| 9 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃ 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 10 | 高温传感器 | 量程：-50℃~+ 1250℃，分辨率：0.1℃ 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 11 | 微电压传感器 | 分辨率：0.1 mv，量程：±600 mv 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 12 | 铝合金箱 | 铝合金精美演示箱； | 套 | 1 |
| 13 | 数据连接线 | USB数据线4条，RJ45数据线2条； | 套 | 1 |
| 14 | 连接套件 | 口哨型转接器，用来转接固定传感器等器材 | 套 | 1 |
| 15 | 多向转接头 | 高强度转接件，内置纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能，同时兼容传感器的固定位。 | 套 | 1 |
| 16 | 配套资料 | 传感器使用说明书，实验手册，软件安装光盘； | 套 | 1 |

学生端配置

| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化数据采集器 | 融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 1、该采集器预装Linux操作系统； 2、采集器面板上带4路传感器接口，且这4个接口同时支持模拟信号和数字信号，自动识别接入的传感器种类； 3、带不少于4个USB接口，可以连接外带存储设备，同时可以外接鼠标和键盘。便于学生进行实验； 4、带一个VGA输出口，可与投影仪等标准设备相连进行多媒体教学，也可方便教师演示实验； 5、屏幕：10.2寸彩色LCD显示，内置触摸屏； 6、两种电源模式，可外接5V电源，也可使用自带的锂电池供电。 7、可嵌入实验桌形成一体化实验桌，可与铝合金箱配套式组合，厚度不可超过2.5cm，更加便携室外实验； | 台 | 1 |
| 2 | 数据采集器 | 1. 8个传感器接口，可同时采集8组不同的数据； 2. 数模混插，数字模拟传感器不加区分； 3. 最大通讯速率1M；功率低于2.5W；采集器精度为14位； 4. 支持自定义传感器；支持传感器自动识别，即插即用； 5. 外形小巧； 6. USB直接供电或者6V安全直流电流电源供电。 | 台 | 1 |
| 3 | 实验分析软件 | 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集。 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 | 个 | 1 |
| 4 | 电导率传感器 | 量程：0~20000 us/cm，分辨率：0.1% 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 5 | PH传感器 | 量程：0~14 PHV，分辨率：0.1%量程；配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 6 | O2传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.1% 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 7 | CO2传感器 | 量程：0~50000ppm，分辨率：1ppm 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 8 | 溶解氧传感器 | 量程：0~20mg/L，分辨率：0.1 mg/L； 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 9 | 气压传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：0.04Kp配备1个30cc塑料针筒 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 10 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃ 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 11 | 高温传感器 | 量程：-50℃~+ 1250℃，分辨率：0.1℃ 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 12 | 微电压传感器 | 分辨率：0.1 mv，量程：±600 mv 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 13 | 铝合金箱 | 铝合金精美演示箱； | 套 | 1 |
| 14 | 数据连接线 | USB数据线1条，RJ45数据线4条； | 套 | 1 |
| 15 | 连接套件 | 口哨型转接器，用来转接固定传感器等器材 | 套 | 1 |
| 16 | 多向转接头 | 高强度转接件，内置纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能，同时兼容传感器的固定位。 | 套 | 1 |
| 17 | 配套资料 | 传感器使用说明书，实验手册，软件安装光盘； | 套 | 1 |

| 化学仪器及准备室 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 通风操作柜 | 规格：1500mm×800mm×2350 mm 外壳说明： 外壳采用 1.0mm 优质冷轧钢板 内壳说明： 采用 5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。 日光灯说明：采用 30W 日光灯 1支，并设有5mm钢化玻璃。 4、把手说明： 不锈钢亚光把手。 5、导流板说明： 采5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。 6、电源说明： 采用实验室专用电源插座。 7、窗口说明： 铝型材配合塑料型材边框，窗口采用3块 5mm 安全玻璃。 8、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 9、集气罩说明： 采用 PP 材质。 10、配电箱说明： 符合 220V 及 380V 供电要求，有漏电及电机保护装置。 11、控制开关说明：12V触摸式开关，集中控制整个电路系统。 12、三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1600m3/h左右，且噪声小。 13、下部柜体（一般型底柜），门板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。 | 套 | 1 |
| 2 | 水嘴水池 | （1）水槽规格440×340×240（mm），采用5mm高密PP-R材质一次成型，防废水回流。 （2）三联水嘴：管体由黄铜合金制成，阀芯是陶瓷，水嘴表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖，能拆卸清洗阻塞。 （3）置于准备台。 | 套 | 1 |
| 3 | 仪器柜 | （1）规格：1000×500×2000 （mm）。 （2）框架：采用铝合金框架结构，主支柱和横梁为不小于30mm×30mm的方形铝管，表面用环氧树脂喷涂处理，管壁厚度大于或等于1.5mm。 （3）柜体：采用16mm三聚氰胺双面贴面板，上柜体用对开内镶4mm以上玻璃，设三层隔板，隔板用25mm厚贴面理化板，隔板高度可以调整。下柜体为木板对开门，设二层隔板，隔板用25mm厚贴面理化板。 （4）裸露边沿都用优质PVC高温热熔封边处理，防水耐用。 （5）用ABS模具注塑胶垫，防潮，高度可调。 ★（6）须提供产品检验报告。 | 个 | 34 |
| 4 | 危险药品柜 | 规格900*500*1840（mm)。 1、易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.5mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）档板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 3、柜中部有3个三层阶梯式的pp聚丙烯树脂活动搁板一次成型的，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有H48.5*W16.5（mm）PVC一次成型护栏, 护栏中间嵌有（警示红 ，警示蓝，警示黄）0.5mm厚度的pvc装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度） 4、 柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 | 个 | 9 |

生物探究仪器教师端配置

| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化数据采集器 | 融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 1、便携式一体化数据采集器，自带Linux操作系统； 2、多通道高速数据采集，采集器面板上带不少于4路传感器接口，接口带暗扣设计； 3、高拓展性设计，必须配有6个或更多的USB接口；内置TF卡可配置超大实验数据存储空间；音频输入口、音频输出口；内置高速网络接口，可高速访问云存储空间；支持蓝牙通讯，可与传感器进行无线数据传输；内置高清VGA数据口，可以连接投影仪等； 4、配有10寸以上显示屏，彩色高清显示，内置高灵敏触摸屏； 5、便携式设计，自带高强度金属提手，方便户外实验操作，提手同时可以作为采集器支架，方便桌面实验操作； 6、内置实验数据分析软件，支持传感器即插即用，预装有对应学科专业版分析软件； 提供数据采集器必须具有3C认证证书和相关资质证书；提供相关软件产品软件著作权登记证书。 | 台 | 1 |
| 2 | 实验分析软件 | 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集。 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 | 套 | 1 |
| 3 | 心率传感器 | 量程：30~200p/m 分辨率：1p/m ； 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 4 | EKG心电图传感器 | 量程：0~5V分辨率：0.1mV 采样率：50-200HZ 配EKG电极贴片一套； 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 5 | 电导率传感器 | 量程：0~20000 us/cm，分辨率：0.1% 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 6 | PH传感器 | 量程：0~14 PHV，分辨率：0.1%量程；配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 7 | O2传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.1% 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 8 | 溶解氧传感器 | 量程：0~20mg/L，分辨率：0.1 mg/L； 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 9 | 微电流传感器 | 量程：-10μA~+10μA 分辨率:：0.1%量程 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 10 | 光强传感器 | 量程：0~8,000 lux，分辨率：1lux 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 11 | 湿度传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.1% 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 12 | 气压传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：0.04Kp，配备1个30cc塑料针筒 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 13 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃ 1、一体化设计，自带3.5吋触摸显示屏，设计有5个功能操作按键； 2、配置长度不短于4厘米的手写触摸笔，内置大容量拆卸式可充电电池； 3、内置蓝牙功能，可以与采集终端通过有线和无线方式进行数据传输； 4、内置高频数据处理器，可进行数据采集、分析与存储； 5、具有数字、仪表、列表、曲线等显示模式；数据曲线可进行移动与缩放； 6、可进行软件调零操作，采集频率可调；可进行实验录制与回放； 7、内置超大存储空间，不小于8GB，方便实验数据的存储与导出； 8、带RJ45扩展接口，可以与不带屏系列传感器连接并对其进行数据采集； 9、带传感器固定位，可以与铁架台连接。 10、系统内置二维码，可通过扫描二维码获取产品升级服务。 | 个 | 1 |
| 14 | 铝合金箱 | 铝合金精美演示箱； | 套 | 1 |
| 15 | 数据连接线 | USB数据线4条，RJ45数据线2条； | 套 | 1 |
| 16 | 连接套件 | 口哨型转接器，用来转接固定传感器等器材 | 套 | 1 |
| 17 | 多向转接头 | 高强度转接件，内置纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能，同时兼容传感器的固定位。 | 套 | 1 |
| 18 | 配套资料 | 传感器使用说明书，实验手册，软件安装光盘； | 套 | 1 |

学生端配置

| 序号 | 货物名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化数据采集器 | 融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,方便进行户外教学，具有以下特点： 1、便携式一体化数据采集器，自带Linux操作系统； 2、多通道高速数据采集，采集器面板上带不少于4路传感器接口，接口带暗扣设计； 3、高拓展性设计，必须配有6个或更多的USB接口；内置TF卡可配置超大实验数据存储空间；音频输入口、音频输出口；内置高速网络接口，可高速访问云存储空间；支持蓝牙通讯，可与传感器进行无线数据传输；内置高清VGA数据口，可以连接投影仪等； 4、配有10寸以上显示屏，彩色高清显示，内置高灵敏触摸屏； 5、便携式设计，自带高强度金属提手，方便户外实验操作，提手同时可以作为采集器支架，方便桌面实验操作； 6、内置实验数据分析软件，支持传感器即插即用，预装有对应学科专业版分析软件； 提供数据采集器必须具有3C认证证书和相关资质证书；提供质量管理体系、环境管理体系和职业健康与安全管理体系认证证书；提供相关探究实验仪器教育部教学仪器检测报告；提供相关软件产品软件著作权登记证书。 | 台 | 1 |
| 2 | 数据采集器 | 1. 8个传感器接口，可同时采集8组不同的数据； 2. 数模混插，数字模拟传感器不加区分； 3. 最大通讯速率1M；功率低于2.5W；采集器精度为14位； 4. 支持自定义传感器；支持传感器自动识别，即插即用； 5. 外形小巧； 6. USB直接供电或者6V安全直流电流电源供电。 | 台 | 1 |
| 3 | 实验分析软件 | 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集。 9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。 | 套 | 1 |
| 4 | 心率传感器 | 量程：30~200p/m ， 分辨率：1p/m ； 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 5 | EKG传感器 | 量程：0~5V，分辨率：0.1mV，采样率：50-200HZ，配EKG电极贴片一套； 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 6 | 电导率传感器 | 量程：0~20000 us/cm，分辨率：0.1% 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 7 | PH传感器 | 量程：0~14 PHV，分辨率：0.1%量程；配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 8 | O2传感器 | 量程：0~100% ， 分辨率：0.1% 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 9 | 溶解氧传感器 | 量程：0~20mg/L，分辨率：0.1 mg/L； 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 10 | 微电流传感器 | 量程：-10μA~+10μA， 分辨率:：0.1%量程 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 11 | 光强传感器 | 量程：0~8,000 lux，分辨率：1lux 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 12 | 湿度传感器 | 量程：0~100%，分辨率：0.1% 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 13 | 气压传感器 | 量程：0~400Kpa，分辨率：0.04Kp配备1个30cc塑料针筒 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 14 | 温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃ 1、一体化设计，传感器通道接口连接紧密，带有防滑暗扣，数据传输稳定； 2、设计有2个传感器固定孔，可横纵方向与多种实验装置组装使用，方便实验； | 个 | 1 |
| 15 | 铝合金箱 | 铝合金精美演示箱； | 套 | 1 |
| 16 | 数据连接线 | USB数据线1条，RJ45数据线4条； | 套 | 1 |
| 17 | 连接套件 | 口哨型转接器，用来转接固定传感器等器材 | 套 | 1 |
| 18 | 多向转接头 | 高强度转接件，内置纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能，同时兼容传感器的固定位。 | 套 | 1 |
| 19 | 配套资料 | 传感器使用说明书，实验手册，软件安装光盘； | 套 | 1 |

| 生物标本展示柜及仪器柜 |
| --- |
| 1 | 仪器柜 | （1）规格：1000×500×2000 （mm）。 （2）框架：采用铝合金框架结构，主支柱和横梁为不小于30mm×30mm的方形铝管，表面用环氧树脂喷涂处理，管壁厚度大于或等于1.5mm。 （3）柜体：采用16mm三聚氰胺双面贴面板，上柜体用对开内镶4mm以上玻璃，设三层隔板，隔板用25mm厚贴面理化板，隔板高度可以调整。下柜体为木板对开门，设二层隔板，隔板用25mm厚贴面理化板。 （4）裸露边沿都用优质PVC高温热熔封边处理，防水耐用。 （5）用ABS模具注塑胶垫，防潮，高度可调。 ★（6）须提供产品检验报告。 | 个 | 9 |
| 2 | 展示本柜 | 1、规格1000mm×500mm×2000mm。 （2）框架：采用铝合金框架结构，主支柱和横梁为不小于30mm×30mm的方形铝管，表面用环氧树脂喷涂处理，管壁厚度大于或等于1.5mm。 （3）柜体：采用16mm三聚氰胺双面贴面板，上柜体用全透明玻璃，设三层隔板，隔板用10mm厚钢化玻璃，隔板高度可以调整。下柜体为木板对开门，设二层隔板 。 （4）裸露边沿都用优质PVC高温热熔封边处理，防水耐用。 （5）用ABS模具注塑胶垫，防潮，高度可调。 ★（6）须提供产品检验报告。 | 个 | 22 |

供应商需对所有项目内容进行整体报价，不得缺项漏项，否则作废标处理。