禄丰县政府集中采购

禄丰县龙源实验学校电子产品及

信息技术设备采购(二)二次

招 标 文 件

招标编号：LFCGZX(2019) 12号

采   购   人：禄丰县龙源实验学校

采购代理机构：禄丰县政府采购和出让中心

二○一九年七月

目录

第一章  投标邀请	2

1. 招标条件	2

2. 招标范围	2

3. 投标人资格要求	3

4. 报名及招标文件的下载	3

5. 投标文件的递交和开标	3

6. 联系方式	4

7. 采购信息发布媒体	4

8. 技术支持	4

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	6

一、总  则	9

1.	项目概况	9

2.	资金来源	9

3.	招标范围及交货期	9

4.	合格的投标人	9

6.	质疑	9

7.	投诉	10

二、招标文件	10

8.	招标文件构成	10

9.	招标文件的澄清	11

10.	招标文件的修改	11

三、投标文件的编制	12

11.	投标文件编写注意事项	12

12.	投标的语言及计量单位	12

13.	投标文件构成	12

14.	投标文件的格式要求	13

15.	投标报价	13

16.	投标货币	13

17.	投标有效期	14

18.	投标文件的签署要求	14

19.	投标保证金	14

四、投标文件的提交	14

20.	投标文件的密封、标记与提交	14

21.	提交电子投标文件（光盘）和纸质投标文件的截止时间和地点	15

五、开标与评标	16

22.	开标	16

23.	资格审查	17

24.	评标	17

25.	评标过程的保密	17

26.	投标人存在下列情况之一的，投标无效：	17

27.	有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：	17

28.	在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：	18

六、中标结果	18

29.	中标人的确定	18

30.	中标通知书	18

31.	签订合同	18

32.	履约保证金	18

七、其他事项	18

33.	采购代理服务费	18

34.	解释权	19

八、附件	20

手写签名1	23

手写签名2	23

手写签名3	23

第三章  合同书样式及主要条款	27

合同条款前附表	27

第四章  投标文件格式	31

格式1：开标一览表	33

格式2：投标函	34

格式3：报价表	36

格式4：技术规格偏离表	37

格式5：商务条款偏离表	39

格式6：质量保证和售后服务承诺书	41

格式7：技术文件	42

格式8：商务文件	43

格式9：资格证明文件	52

格式10：构成投标文件的其它资料	53

第五章  货物需求一览表	57

A包技术规格、参数与要求	57

B包技术规格、参数与要求	69

C包技术规格、参数与要求	75

第六章  资格审查	82

1．资格审查	82

2. 资格审查标准	82

3. 资格审查程序	82

第七章  评标办法（综合评分法）	83

（A、B、C包：综合评分法）	83

评标办法前附表	83

1.评标方法：	85

2. 评审标准	85

3. 评标程序	86

# 第一章  投标邀请

## 1. 招标条件

根据禄丰县龙源实验学校的采购计划申报及审批表，经县采购管理办公室批复，我中心受禄丰县龙源实验学校的委托，决定对禄丰县龙源实验学校电子产品及信息技术设备（二）二次采购项目以公开招标的方式进行招标采购，现邀请符合资格条件的厂、商参与投标。

## 2. 招标范围

2.1 招标编号：LFCGZX(2019)12号；

2.2 招标内容：本项目分三个包采购，采购清单如下，具体技术参数详见招标文件第五章货物需求一览表。

A包：预算价192.69万元

| 序号 | 产品 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园网络 | 1 | 套 |
| 2 | 智慧校园 | 1 | 套 |

B包：预算价90.878万元

| 序号 | 产品 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播教室 | 1 | 套 |
| 2 | 移动录播设备 | 1 | 套 |
| 3 | 编程实验室 | 1 | 套 |

C包：预算价44.8955万元

| 序号 | 产品 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学术报告厅 | 1 | 套 |

注：1、投标人必须对A包、B包或C包所投项目整体进行报价，不得缺项、漏项。(可以三个包都投，也可只投其中一个包)

2、投标人须保证本项目中所投设备配套及预装的所有软件均为正版软件。

2.3交货期：发出成交通知书后中标人按采购方要求提供采购方指定的主要货物样品进行验收，样品验收合格后存样并签订供货合同，合同签订后25个日历天内完成供货及安装，防止虚假应标。

2.4交货地点：禄丰县龙源实验学校指定地点。

2.5★本次招标 不接受 进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

## 3. 投标人资格要求

3.1 投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供资格证明文件，详见“投标人须知前附表”。

3.2 采购人根据本项目的特殊要求规定投标人应具备的特定条件：无

3.3参加投标的投标人在投标文件递交截止时间前未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询投标人信用记录。

3.4 本次招标 不接受 联合体投标。

## 4. 报名及招标文件的下载

4.1本项目报名采用网上报名方式，凡有意参加投标者，请于本公告发出之日起至2019年8月2日上午9:30时前登录楚雄州公共资源交易电子服务系统（网址：http://www.cxggzy.cn/）,凭企业数字证书（USBKEY）在网上获取电子招标文件及其它招标资料；未办理企业数字证书（USBKEY）的企业需要按照楚雄州公共资源交易电子认证的要求，在楚雄州公共资源交易网完成注册通过后，办理企业数字证书（USBKEY），报名即可获取招标文件及其它招标资料。未办理企业数字证书（USBKEY）的企业需要按照楚雄州公共资源交易电子认证的要求，办理数字证书（USBKEY）。

注：如果投标人之前已经进行过注册并办理过CA证书，此次无需重复办理，可直接登录楚雄州公共资源交易电子服务系统（网址：http://www.cxggzy.cn/）进行报名并获取招标文件。

4.2 ★未按规定时间及方式报名参与本项目的投标人不得参与投标。（规定时间方式要求见本公告4.1条款）

## 5. 投标文件的递交和开标

★本项目评标将采用电子评标。投标人须同时递交电子投标文件（含光盘）和纸质投标文件（注：纸质投标文件为电子投标文件的打印件，下同），纸质投标文件与电子投标文件不一致的，以电子投标文件为准。

5.1递交电子投标文件（光盘）和纸质投标文件的时间： 2019年8月2日08时00分至2019年8月2 日09时30分。

5.2递交电子投标文件（光盘）和纸质投标文件的地点：禄丰县公共资源交易中心二楼（金山南路54号）。

5.3投标截止时间：2019年8月2日09时30分。

5.4开标时间同投标截止时间，开标地点同电子投标文件（光盘）和纸质投标文件递交地点。

5.5电子投标文件的递交：

★电子投标文件通过网上递交（网址http://www.cxggzy.cn/），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间详见招标公告5.3条款，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.6电子投标文件（光盘）和纸质投标文件的递交：

★除网上递交电子投标文件外，投标人还须到开标现场递交电子投标文件（光盘）和纸质投标文件，递交时间、地点详见招标公告中的条款，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## 6. 联系方式

采购人：禄丰县龙源实验学校

联系人：王建明

联系电话：15987229216

地    址：禄丰县教育体育局

采购代理机构：禄丰县政府采购和出让中心

联 系 人：华祖美

联系电话：0878-4125957

地    址：禄丰县金山南路54号

## 7. 采购信息发布媒体

采购信息、中标公告均在以下媒体发布：

云南省政府采购网（http://www.yngp.com）

楚雄州公共资源交易电子服务系统（http://www.cxggzy.cn/）

## 8. 技术支持

8.1 联系方式：

电子投标文件制作及上传技术支持电话：400-9618-998

数字证书办理技术支持联系人：徐敏

联系QQ：891073696

8.2投标人办理数字证书相关资料及附件：

需提供的资料清单：

1、公司营业执照

2、法人身份证

3、经办人身份证

4、基本账户开户证

以上资料须提供复印件，并加盖公司鲜章。

5、《企业证书申请表》；

6、《企业电子公章申请表》；

7、《个人证书申请表》；

8、《法定代表人电子签名申请表》；

2019年7月

## 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 禄丰县龙源实验学校 |
|  | 采购代理机构 | 禄丰县政府采购和出让中心 |
|  | 项目名称 | A包为校园网络、智慧校园采购 B包为录播教室、移动录播设备及编程实验室采购 C包为学术报告厅设备采购 |
|  | 招标编号 | LFCGZX(2019)12号 |
|  | 项目预算及最高限价 | A包预算为192.69万元 ；B包预算为90.878万元 ；C包预算为44.8955万元 |
| 3.1 | 招标范围 | 详见第五章“货物需求一览表” |
| 3.2 | 交货期 | 发出成交通知书后中标人按采购方要求提供采购方指定的主要货物样品进行验收，样品验收合格后存样并签订供货合同，合同签订后25个日历天内完成供货及安装，防止虚假应标。 |
| 4.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 9.1 | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件的截止日期15日前 |
| 9.3 | 招标文件澄清联系方式 | 澄清联系人：华祖美 电话：0878-4125957 |
| 11.4 | 实质性要求和条件 | 本招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。请各投标人仔细阅读。 |
| 13.1 | （9） | 资格证明文件 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下资格证明文件： ★投标人提供2017年1月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。 |
|  |  |  | ★投标人提供2017年1月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。 |
|  |  |  | ★投标人提供2016年至今任意一年度第三方专业机构出具的财务状况报告复印件。 参加投标的投标人在投标文件递交截止时间前未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询投标人信用记录。 |
| 13.1 | （10） | 构成投标文件的其他资料 | 1、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件（如是）； 2、2017年1月至本项目响应文件提交截止时间前已完成的类似项目业绩合同（原件带到招标现场核验）； 3、提供生产厂家的相关资格、资质证书； 4、第五章“货物需求一览表”中要求提供的其他资料； 5、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 19.1 | 投标保证金 | 一、投标（交易）保证金账户信息： 户 名：禄丰县政务服务管理局保证金专户 开户行：中国工商银行股份有限公司禄丰支行 保证金提交账号及金额： 账号：2516044429200062281 金额：A包：3.5万元；B包：1.5万元；C包：0.7万元。 二、投标（交易）保证金的提交时间：保证金到账截止时间为投标文件递交截止时间，到帐时间以实际到达专用账户时间为准。未按时到账的保证金视为未提交。 三、保证金的提交方式为银行转账。 银行转账： 投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）； 四、保证金提交的程序。 采用银行转账方式提交的：投标人向招标文件中载明的保证金专户转入保证金。 |
| 20.1 | 纸质投标文件份数 | 2份。 |
| 21 | 1 | 电子投标文件（光盘）和纸质投标文件递交时间 | 2019年8月 2 日08时00分至2019年8月 2 日09时30分 |
|  |  | 电子投标文件（光盘）和纸质投标文件递交截止时间 （同投标截止时间） | 2019年8月 2 日09时30分 |
|  | 2 | 电子投标文件（光盘）和纸质投标文件递交地点 | 禄丰县公共资源交易中心 |
|  | 3 | 是否退还电子投标文件（光盘）和纸质投标文件 | 否 □是 |
| 22.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：禄丰县公共资源交易中心二楼开标室一 |
| 24.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 32.1 | 履约保证金金额 | 按双方约定为准 |
| 32.3 | 履约保证金退还时间 | 按双方约定为准 |
| 33 | 采购代理服务费 | 无 |
| 34 | 其他说明 | 招标文件中所规定的“签字”须为本人亲笔签字，不得以挖补、粘贴等方式在投标文件中呈现；纸质版投标文件必须从投标文件编制系统中生成的电子签字盖章完成的投标文件彩色打印而来。 |

## 一、总  则

### 项目概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次货物采购进行招标。

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称、招标编号、项目预算见“投标人须知前附表”。

### 资金来源

2.1 政府财政性资金，用于采购“货物需求一览表”所列货物。

### 招标范围及交货期

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目交货期：见“投标人须知前附表”。

### 合格的投标人

4.1 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标邀请”。

4.3 投标人在投标截止时间前未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”。

4.4 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

4.4.1 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应有一方符合本项目的特定条件；

4.4.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交；

4.4.3 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

4.6 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

- 投标费用

5.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

### 质疑

6.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质原件）向下列部门或采购人提出质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，投标人针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出，提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料。

受理质疑部门：禄丰县政府采购和出让中心；电话：0878-4125957；地址：金山南路54号。

6.2 投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

6.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。注：《政府采购供应商质疑函范本》详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

6.4 采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 投诉

投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向禄丰县财政局政府采购管理办提起投诉。

## 二、招标文件

### 招标文件构成

8.1 要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  货物需求一览表

第六章  资格审查

第七章  评标办法

### 招标文件的澄清

9.1 投标人应认真审核第五章“货物需求一览表”中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在“投标人须知前附表”规定截止时间前以书面形式（加盖鲜章）要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受，由此产生的后果由投标人负责。

9.2 采购代理机构将以书面或网上发布公告形式（发布媒体详见招标公告）答复所有报名的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。

9.3 招标文件澄清联系方式见“投标人须知前附表”。

### 招标文件的修改

10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定采购信息发布媒体（发布媒体详见招标公告）上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构于投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，顺延提交投标文件的截止时间。

10.3采购代理机构对招标文件中的采购需求、评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。

10.4投标人在收到采购代理机构书面答疑和澄清后。投标人应在截标时间前随时查看指定采购信息发布媒体（发布媒体详见招标公告）中有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。

10.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件编写注意事项

11.1本项目所述的投标文件包含电子投标文件（含光盘）和纸质投标文件。

11.2 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“货物需求一览表”）和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应是投标人的风险，并可能导致该投标无效。

11.3 对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应是指投标人必须对招标文件中标明的实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容做出满足或者优于原要求和条件的承诺。

11.4 招标文件中的实质性要求和条件详见“投标人须知前附表”。

11.5.电子投标文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ。电子投标文件必须使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作。编制要求见投标人须知正文附件《电子投标文件编制及报送要求》。

11.6在编制电子标投标文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨力应小于100dpi，最终的电子投标文件所占用的磁盘空间必须小于50M。

11.7如投标人提交的电子投标文件不符合11.5条款要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件视为未按要求提交。

注：打印电子投标文件，可先查看电子投标文件，点击鼠标右键，然后选择打印即可。

### 投标的语言及计量单位

12.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

### 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成：

★（1）开标一览表：按第四章“投标文件格式”提供的“开标一览表”的格式及要求填写；

★（2）投标函：按第四章“投标文件格式”提供的“投标函”的格式及要求填写；

★（3）报价表：按第四章“投标文件格式”提供的格式及要求填写；

★（4）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表” 的格式及要求，将所投产品的实际技术参数逐条对应招标文件第五章“货物需求一览表”中的技术参数要求，并如实、完整、准确地填写该表。

该表格将作为评标委员会对投标人技术部分的评审依据。

★（5）商务条款偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表”的格式及要求，根据实际投标情况如实填写本表格，包括交货期、付款方式、交货地、履约保证金等内容。

★（6）质量保证及售后服务承诺书；

（7）技术文件；

（8）商务文件；

★（9）资格证明文件：

a.投标人提供近期（具体月份详见“投标人须知前附表”）的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。

b.投标人提供近期（具体月份详见“投标人须知前附表”）的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。

c.投标人提供近期的财务状况报告复印件（具体要求详见“投标人须知前附表”）。

d.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

（10）构成投标文件的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求。

### 投标文件的格式要求

投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

### 投标报价

15.1投标报价指按采购人所提供的资料要求完成的所投各包货物的制造、采购、运输、装卸、保管、验收及交付使用所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和（开具增值税发票）。

15.2 ★投标人须就“货物需求一览表”中的各包货物内容作完整唯一报价，不得缺项、漏项。

15.3投标人的投标报价应依据招标文件的要求，执行国家规定的现行相关技术、经济标准及规范，由投标人自行测算出现行市场的各包中的各类货物的单价及总价。报价包括但不仅限于货物的制造、采购、运输交货、市场价格的变化、利润及税金等费用，该报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一但签订，此合同单价在合同实施期间将不因市场价格的变化而调整。

### 投标货币

投标应以人民币报价。

### 投标有效期

17.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2 因特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 投标文件的签署要求

18.1 电子投标文件的签章和签名要求：按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：投标文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。

18.2 纸质投标文件须采用电子投标文件直接打印。

18.3因复印、扫描、拍摄模糊，字迹潦草，表达不清，未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

### 投标保证金

19.1 投标保证金为人民币。投标人应在递交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的方式及金额进行缴纳。

19.2办理银行转账时，请务必注明该项保证金所对应采购项目名称及项目编号，以便核查。

19.3 未中标投标人的保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还至投标人基本账户，或退还保函。中标人的保证金，自采购合同签订完毕并按规定办理合同归档手续后5个工作日内退还至投标人基本账户。

19.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：
（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5）招标文件规定的其他情形。

## 四、投标文件的提交

### 投标文件的密封、标记与提交

20.1电子投标文件的密封、标记与提交

（1）网上递交的电子投标文件须对文件进行加密。现场递交的电子光盘，须将刻录好的电子投标文件光盘密封在密封袋中，在封口处加盖投标人单位鲜章。光盘盘面禁止粘贴标签，应使用记号笔在盘面上标注单位名称。

（2）网上递交电子投标文件网址为http://www.cxggzy.cn/，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名。

注：建议投标人上传完成后，将已上传的电子投标文件重新下载下来，用对应类型的编制工具或标书查看工具进行解密查看，确保上传的文件可以正常解密打开。

（3）现场递交光盘：1份，光盘内附电子投标文件（格式为：*.ZCTBJ）。投标人应确保电子投标文件（光盘）与网上上传的电子投标文件一致，若出现不一致，以网上上传的电子投标文件为准。

注：光盘刻录时，请使用正规刻录软件进行刻录CD或DVD光盘，不要对电子投标文件进行压缩，光盘刻录完成后，应检验光盘刻录的质量，检验光盘时不要在本机的刻录光驱上进行，将刻录好的光盘用另外一台电脑的“只读光驱”进行读取测试。测试的方法：将刻录光盘上的投标文件数据拷贝到电脑硬盘上，检查拷贝是否成功，同时使用《云南省政府采购投标文件编制系统》或查看工具中的【查看标书】功能对刻录后光盘中的电子投标文件进行查看。

（4）在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的电子投标文件，无须书面形式通知采购人。修改的电子投标文件应按照有关电子投标文件规定进行编制、密封、标记和递交。

20.2纸质投标文件的密封、标记与提交

（1）投标人应按“投标人须知前附表”中规定的数量提交纸质投标文件。

（2）纸质投标文件应装订成册，装订应牢固，不得采用活页夹。否则，采购人或采购代理机构对由于文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

（3）投标人应将纸质投标文件装入文件袋中加以密封，在封口处加盖投标人单位鲜章。

（4）文件袋的封面应注明项目名称、招标编号、投标人全称。

20.3投标人在提交投标文件时，未按上述要求密封、标记的，采购代理机构不予接收。

### 提交电子投标文件（光盘）和纸质投标文件的截止时间和地点

21.1 电子投标文件（光盘）和纸质投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交截止时间。

21.2 投标人必须在规定时间内将电子投标文件（光盘）和纸质投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

21.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的电子投标文件（光盘）和纸质投标文件不予退还。

21.4 逾期送达的或者未送达指定地点的电子投标文件（光盘）和纸质投标文件，采购代理机构不予接收。

## 五、开标与评标

### 开标

22.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会，如投标人未派代表出席开标会，视为其默认现场唱标结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

22.2开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）介绍参加开标会的人员名单；

（3）宣布唱标、监标和记录人员名单；

（4）投标人或者其推选的代表检查电子投标文件（光盘）和纸质投标文件密封情况；

（5）公证人员按招标文件要求核验证照；

（6）开标：顺序按照电子公共资源交易平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。主持人宣布开启电子投标文件后，投标人按照上述开标顺序，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密，同时开启纸质投标文件；

注：请投标人务必携带编制投标文件时的加密数字证书到达开标现场。

（7）唱标：由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中承诺的投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（8）宣布评标期间的有关事项；

（9）开标会议结束。

注：电子投标文件（光盘）仅在云南省网络出现故障时，由监管部门核实同意后，采用光盘现场导入，其他情况不予启用。纸质投标文件仅作为纸质存档使用。

22.3采购代理机构将做开标记录，投标人对唱标结果签字确认。

22.4 投标文件如果出现计算或表达上的错误，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述规定修正后的报价经投标人确认后对投标人起约束作用。如果投标人不确认修正后的报价，则其投标无效。

### 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

### 评标

24.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

24.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

24.3 评标

本项目采用电子评标，评标委员会按照第七章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第七章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 评标过程的保密

开标后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

### 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 六、中标结果

### 中标人的确定

29.1采购单位委托评标委员会确定中标人的，由评标委员会现场确定中标人。

### 中标通知书

30.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在在指定媒体上进行公告（发布媒体详见招标公告）,两个工作日内向中标人发出中标通知书。

30.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

### 签订合同

31.1 中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同。

31.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标或候选人名单排序，确定下一候选人为中标人。

### 履约保证金

按双方约定为准

## 七、其他事项

### 采购代理服务费

无。

### 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购人及采购代理机构。

## 八、附件

附件1：企业证书申请表

单位数字证书业务申请表

| 申请单位须携带本申请表和协议外还须携带以下资料：(所有资料均需加盖单位公章) 1.企业单位：工商营业执照(副本)复印件、组织机构代码(副本)复印件、经办人有效身份证件复印件（三证合一企业只需直接提供工商营业执照副本复印件及经办人有效身份证件复印件）； 2.事业单位：单位法人证书(副本)复印件、组织机构代码(副本)复印件、经办人有效身份证件复印件 ； 3.社会团体：社会团体登记证(副本)复印件、 组织机构代码(副本)复印件、经办人有效身份证件复印件 ； |
| --- |
| 单位信息 |
| 单位名称* |  |
| 单位地址* | 市 区（县） |
| 组织机构代码或统一社会信用代码* |  | 单位电话* |  |
| 本单位授权(经办人姓名)为数字证书业务经办人，办理证书申请或证书维护事宜。 |
| 身份证号* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮件* |  | 联系电话（手机）* |  |
| 业务办理（勾选） |
| □新申请 □更新 □补办（key损坏或丢失） □解锁 □注销 □变更（注：变更业务需提供相关部门出具的主体变更前后的关联证明） |
| 备注： | 单位盖章： 申请日期： 年 月 日 |

注意事项：在填申请表之前，请仔细阅读《云南省数字证书认证中心有限公司电子认证服务协议》 。

附件2：企业电子公章申请表

企业电子公章申请表

1．电子公章资料（申请单位填写）

| 单位信息 |
| --- |
| 单位名称* |  |
| 单位地址* | 市 区（县） |
| 组织机构代码或统一社会信用代码* |  | 单位电话* |  |

印章采集（油印适中，在框内采集三个样本）

盖章要求：请务必将印章盖到框内，保证盖章内容识别度高、色彩清晰且扫描件分辨率在200dpi以上，本表请用标准A4纸打印，否则无法进行采集制章。

注意事项：在填申请表之前，请仔细阅读《云南省数字证书认证中心有限公司电子认证服务协议》 。

| 本单位授权(经办人姓名)为企业电子公章业务经办人，办理电子公章申请业务。 |
| --- |
| 身份证号 |  | 联系电话（手机） |  |
| 电子邮件 |  |

2．电子公章领取声明

本单位承诺提交的所有信息及认证资料均真实有效，并承担因提供虚假信息和资料而导致的一切后果和法律责任。自电子公章经办人领取电子公章之日起，该电子公章的使用、管理均由该经办人负责。

经办人签字：____________________

单位公章：

申请日期：____________________

附件3：个人证书申请表

个人证书申请表

| 单位名称* |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码或统一社会信用代码* |  |
| 申请人姓名* |  | 联系电话* |  |
| 身份证号* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人授权(经办人姓名)为数字证书业务经办人，办理证书申请或证书维护事宜。 |
| 身份证号 |  |
| 电子邮件 |  | 联系电话（手机） |  |
| 本人在此郑重声明： 本人保证提交的所有信息及认证资料均真实有效，接受据此颁发的证书，保证遵守《数字证书认证服务协议》中所明确的责任，并承担因提供虚假信息和资料而导致的一切后果和法律责任。 申请人签字：___________________ 单位公章： 日 期：___________________ |
| 业务办理（勾选） |
| □新申请 □更新 □补办（key损坏或丢失） □解锁 □注销 □变更（注：变更业务需提供相关部门出具的主体变更前后的关联证明） |
| 备注： | 单位盖章： 申请日期： 年 月 日 |

注意事项：在填申请表之前，请仔细阅读《云南省数字证书认证中心有限公司电子认证服务协议》。

附件4：法定代表人电子签名申请表

法定代表人电子签名申请表

1．法定代表人电子签名资料

| 单位名称* |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码或统一社会信用代码* |  |
| 申请人姓名* |  | 联系电话* |  |
| 身份证号* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人手写签名采集(用黑色钢笔或黑色签字笔清晰的签写自己的名字，所签字不能超出表格边框)

| 手写签名1 | 手写签名2 | 手写签名3 |
| --- | --- | --- |

法定代表人章采集（油印适中，在框内采集三个法定代表人名章样本）

盖章要求：请务必将印章盖到框内，保证盖章内容识别度高、色彩清晰且扫描件分辨率在200dpi以上，本表请用标准A4纸打印，否则无法进行采集制章。

注意事项：在填申请表之前，请仔细阅读《云南省数字证书认证中心有限公司电子认证服务协议》。

| 本人授权(经办人姓名)为法定代表人签章申请业务经办人，办理签章申请业务。 |
| --- |
| 身份证号 |  |
| 电子邮件 |  | 联系电话（手机） |  |

2．法定代表人电子签章领取声明

本人承诺提交的所有信息及认证资料均真实有效，并承担因提供虚假信息和资料而导致的一切后果和法律责任。法定代表人电子签章自领取之日起，该电子签章的使用、管理均由申请人本人负责。

申请人签字：________________

单位公章：

申请日期：__________________

附件5：

云南省数字证书认证中心有限公司电子认证服务协议

数字证书是电子认证服务机构签发的包含数字证书使用者身份信息和公开密钥的电子文件。

云南省数字证书认证中心有限公司（以下简称云南CA）作为权威、公正的电子认证服务机构，为用户提供数字证书相关的电子认证服务。为明确各方权利和义务，云南CA和用户就数字证书的申请和使用等事宜达成以下协议，共同遵守执行。

第一条申请

- 用户在申请数字证书时，应提供真实、完整和准确的信息及证明材料。如因故意或过失未向云南CA提供真实、完整和准确的信息，导致云南CA签发证书错误，造成相关各方损失的，由用户承担一切责任。

- 云南CA作为数字证书业务受理单位，应完全遵守规范安全的操作流程进行用户的信息录入、身份审核和证书制作工作。

- 用户在申请数字证书时，在遵照政府主管单位要求的前提下，按照云南CA的规程办理手续。

- 云南CA应积极响应证书申请请求，及时为通过审核的用户签发证书。如果因客观意外或其他不可抗力事件而导致签发数字证书错误、延迟、中断或者无法签发，云南CA不承担赔偿责任。

- 用户在获得数字证书时应及时验证此证书所匹配的信息，如无异议则视为接受证书。

- 证书补办按原价办理。

第二条使用

- 云南CA发放的数字证书内含数字签名所需的私钥、电子签名验证数据和电子签名人的名称等，用于在网络上标识用户身份，由政府主管单位对其用途进行定义。数字证书不能用于其他任何用途，若数字证书用于其他用途，云南CA不承担责任。

- 用户应当妥善保管云南CA签发的数字证书和保护密码（PIN码），不得泄漏或交付他人。因丢失或私钥泄露，可能会给用户带来身份被冒用、数据被非授权解密和签名的风险，因此用户在丢失或发现私钥泄露后请及时通知云南CA做相应处理。若用户不及时通知云南CA，由此产生的一切后果，均由用户自行承担。

- 用户应遵照政府主管单位的要求正确使用数字证书，用户对使用数字证书的行为负责。所有使用数字证书在网上进行信息交互的活动均视为用户所为，并由用户承担相应的责任，与云南CA无关。

- 数字证书一律不得私自转让、转借或转用，若用户需变更相关信息，需按照云南CA的规程进行申请。因转让、转借或转用而产生的一切后果均由用户承担。

- 云南CA承诺，在现有的技术条件下，由云南CA签发的数字证书不会被伪造、篡改。如果发生数字证书被篡改、伪造，经确认确属云南CA责任，云南CA承担相应责任。

第三条更新

- 数字证书的有效期自证书受理之日起计算。如用户仍需继续使用数字证书，必须在数字证书到期前一个月内向云南CA提出数字证书更新请求。

- 云南CA将提前通知用户更新数字证书。用户在收到更新通知时，应在规定的期限内到注册机构更新证书，若逾期用户没有更新证书，所引起的后果由用户自行承担。

第四条吊销

- 如果遇到数字证书私钥泄露丢失、证书中的信息发生重大变更、或用户不希望继续使用数字证书的情况，用户应当立即到云南CA申请吊销证书，吊销手续遵循云南CA的相关规定。云南CA在接到吊销申请后，在24小时内吊销用户的数字证书。在证书吊销前用户使用数字证书产生的所有后果，应由用户自行承担。

- 如果用户离职、单位终止等原因致用户主体不存在的，申请单位应出具相关证明文件，向云南CA请求吊销用户证书。相关责任人应当承担其数字证书在吊销前产生的一切责任。

- 对于下列情形之一，云南CA可以吊销其签发的证书：

◆订户申请吊销数字证书；◆订户提供的信息不真实；◆订户没有按时缴纳证书服务费；

◆订户没有履行双方合同规定的义务；◆数字证书的安全性得不到保证；◆法律、行政法规规定的其他情形。

第五条 其它

- 本协议所涉及到的权利和义务以及不可抗因素参看云南CA网站（www.yunnanca.net）公布的《电子政务电子认证业务规则》（电子政务CPS）。

- 云南CA对由于客观意外或其他不可抗力事件而导致暂停或终止全部或部分证书服务不承担任何责任。

- 本协议书如有修订而涉及用户的权利、义务时，云南CA会通过网站进行通知。用户如果因此而需要吊销证书的，应当于通知发布之日起十五日内，向云南CA提出申请。如果逾期没有提出异议，则视为同意接受修订后的协议。

- 云南CA对客户资料负保密责任。

- 数字证书有效期为壹年。

- 鉴于客户端使用环境复杂，云南CA建议用户于云南CA网站上下载“云南CA数字证书助手”对客户端环境进行检测和设置，以保证正常使用。

- 用户确认已经认真阅读并完全理解本协议中的各项规定，用户在申请表及本协议上盖章即表明接受本协议的约束，本协议即时生效。

附件6：电子投标文件编制及报送要求

电子投标文件编制及报送要求

1、电子投标文件的制作必须使用《云南省政府采购投标文件编制系统》，生成电子签名的投标文件，格式为*.ZCTBJ（此文件必须网上递交，单独刻录光盘密封，提交到开标现场）。如果招标文件要求提供电子效果图纸文件/电子视频演示文件，也必须使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作生成电子签名的效果图纸文件（格式为*.ZCTBT）/视频演示文件（格式为*.ZCTBY），这两个文件无须网上递交上传，需单独刻录一张光盘密封，密封袋上应写明“XXX单位电子签名的效果图纸和视频演示文件”，并提交到开标现场，在开标现场由工作人员现场开启光盘并导入开标系统。

光盘刻录时，请使用正规刻录软件进行刻录CD或DVD光盘，不要对电子投标文件进行压缩，光盘刻录完成后，应检验光盘刻录的质量，检验光盘时不要在本机的刻录光驱上进行，将刻录好的光盘用另外一台电脑的“只读光驱”进行读取测试。测试的方法：将刻录光盘上的投标文件数据拷贝到电脑硬盘上，检查拷贝是否成功，同时使用《云南省政府采购投标文件编制系统》或查看工具中的【查看标书】功能对刻录后光盘中的电子投标文件进行查看。

2、《云南省政府采购投标文件编制系统》提供数字证书（CA）对电子投标文件进行加密功能。投标人对网上递交的电子投标文件应加密，现场光盘递交的电子投标文件，由投标人自行选择是否对电子投标文件进行数字证书（CA）加密。如果投标人使用某个数字证书（CA）对电子投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行现场解密，才能读取或导入投标文件。

3、网上递交电子投标文件应根据招标文件要求，在投标截止时间前将电子投标文件通过“楚雄州公共资源交易电子服务系统（网址：http://www.cxggzy.cn/）”网上上传指定的开标项目，同时可以打印“上传投标文件回执”，表明上传成功。

（1）网上递交的电子投标文件须对文件进行加密。现场递交的电子光盘，须将刻录好的电子投标文件光盘密封在密封袋中，在封口处加盖投标人单位鲜章。光盘盘面禁止粘贴标签，应使用记号笔在盘面上标注单位名称。

4、现场光盘递交电子投标文件密封方式：须将刻录好的电子投标文件光盘密封在密封袋中，在封口处加盖投标人单位鲜章。光盘盘面禁止粘贴标签，应使用记号笔在盘面上标注单位名称。

5、投标人投标时，须按本附件 “电子投标文件编制及报送要求”规定编制及网上递交电子投标文件，按规定到开标现场递交电子投标文件（光盘），如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为未提交。投标人应确保电子投标文件（光盘）与网上上传的电子投标文件一致，若出现不一致，以网上上传的电子投标文件为准。

6、在编制技术标投标文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辩率应小于100dpi，最终的电子投标文件所占用的磁盘空间必须小于50M。

注：不同单位的投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制。

# 第三章  合同书样式及主要条款

## 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货期及交货地点 1、交货期： 发出成交通知书后中标人按采购方要求提供采购方指定的主要货物样品进行验收，样品验收合格后存样并签订供货合同，合同签订后25个日历天内完成供货及安装，防止虚假应标； 2、交货地点： 禄丰县龙源实验学校指定地点。 |
| 2 | 付款方式：按双方约定支付。 |

禄丰县政府采购

合　同　书

（仅供参考）

项 目 名 称：

采购项目编号：

注：本合同仅供参考，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

采购人（全称）：                         （甲方）

供应商（全称）：                          （乙方）

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ；大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与招标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（小写）：          元（大写：                                       元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1. 预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2. 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3. 从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、 安装与调试

1.乙方必须依照招标文件的要求和招标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.计算机安装符合国家政策的正版专业版操作系统。

八、验收：

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源官方标准。

2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关说明资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式    份。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： | 乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代表人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |
| 采购代理机构（盖章）：禄丰县政府采购和出让中心 鉴证经办人（签字）： 联系电话： | 政府采购监督管理部门（盖章）： 备案经办人（签字）： 联系电话： 备案时间： |

# 第四章  投标文件格式

（项目名称）     采购

投 标 文 件

招标编号：

投标人：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年          月          日

## 格式1：开标一览表

开 标 一览 表

项目名称：                                        招标编号：

| 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | 投标保证金 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 投标人：（盖单位鲜章） 法定代表人：（签名或盖章） 年 月 日 |

注：1. 表中“投标总价”应与格式2“投标函”中“投标总报价”和格式3-1中“合计（投标总价）”一致。

2. 此表应放于投标文件封面后第一页。

3. ★本表应盖单位电子鲜章，法定代表人应签名或盖章。

## 格式2：投标函

投 标 函

致：禄丰县政府采购和出让中心

根据贵方为      （采购项目名称）     （招标编号：）项目招标采购货物及服务的投标邀请，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交电子投标文件纸质打印件2份，电子投标文件光盘1份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价为人民币（大写　　　　　　）元（￥　　　　　　）。

2. 我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17条规定的投标有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完毕、质保期满为止，本投标函保持有效。

3. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4. 我方承诺严格遵守招标文件中的各项要求及合同条款，在合同生效后  日内完成交货（或完工），并承担合同规定的责任义务。

5. 我方已详细审核招标文件，我方对招标文件各项条款和评标办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6. 如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

7. 同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。

8. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

9. 若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址： 邮政编码：

电    话：

传    真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

投标人：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年　　　月　　　日

## 格式3：报价表

格式3-1：

投 标 分 项 报 价 表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商/生产厂商名称 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（投标总价） |  |

投标人：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年　　　　　　月　　　　　　日

注：★1.未填写本表格的投标人将不能通过符合性审查。

2、若货物为小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，请在备注栏中标明并同时提供中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），否则，不予进行价格扣除。

3.报价指完成各项服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。包括但不限于：设备费用、运输检测费、人员的工资、培训学习、个人保险、生活补贴、劳保用品费用、着装等相关费用。

4.表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，投标人可根据自身情况增加内容。

5.本表可用附表形式把需求一览表中所有产品生产厂商、规格型号、单价等内容进行详细说明。

## 格式4：技术规格偏离表

技术规格偏离表

投标人应按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的第五章“货物需求一览表”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表。

★本表格将作为评标委员会对投标人技术部分的评审依据，未填写本表格的投标人将不能通过符合性审查。

项目名称：                           招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年　　　　　　月　　　　　　日

表格填写说明：

1、表格中“货物名称”及“招标文件技术规范、要求”可按“货物需求一览表”内容复制。

2、表格中“投标品牌、型号、技术参数及配置”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。

3、表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“有偏离”或“无偏离”。凡投标内容与招标文件要求有区别的均按“有偏离”填写，并在说明栏中写明技术指标。

4、表格中“说明”部分，若有偏离，则填写偏离指标。若无偏离，则不填写内容。

5、本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

6、填表示例：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | Intel酷睿双核 E7400/Intel 芯片组/2*1G DDR2/320G SATA/256M 双头独立显卡/DVD刻录/主板集成声卡网卡/机箱电源/鼠标/键盘/硬盘保护卡/ 22″LCD 2台（参考品牌型号：联想启天M690） ★该项产品为政府强制采购节能产品，必须选报在财政部、国家发改委联合公布的《节能产品政府采购清单》中的产品，并在投标文件中提供投标产品在“节能清单”以及“附件2-台式计算机性能参数”中单页复印件一份, 并在复印件上标注出所投产品及型号。否则，符合性审查不予通过。 | 联想扬天 M5300N；AMD Athlon64 X2 7750 2.7G ；RS690V芯片组；DDR2 2GB；SATA硬盘 7200转、320GB；硬盘保护卡；光驱 DVD刻录；22寸液晶 2台；显卡 ATI Radeon HD 4350 显存512M 支持DirectX 10；板载声卡；网卡板载10-100M网卡；键盘/光电鼠标；操作系统 Windows XP Home，政府节能产品，清单复印件附后。 | 有偏离 | 1、AMD Athlon64 X2 7750 2.7G； 2、RS690V芯片组 3、显卡 ATI Radeon HD 4350 显存512M 支持DirectX 10 4、操作系统 Windows XP Home |
| 2 | 打印机 | 黑白23/1200*1200（有效输出）/2MB/USB2.0接口/嵌入式网络打印服务器/纸张、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片、硫酸纸//A4幅面，采用零秒预热技术； | 爱普生Aculaser M8000N激光打印机；黑白23/1200*1200（有效输出）/2MB/USB2.0接口/嵌入式网络打印服务器/纸张、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片、硫酸纸/A4幅面，零秒预热。 | 无偏离 |  |

## 格式5：商务条款偏离表

商务条款偏离表

投标人应逐条对应招标文件第五章“货物需求一览表”和第三章“合同书样式及主要条款”中要求的商务条件，包括交货期、付款方式、交货地、履约保证金等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。

★未填写本表格的投标人将不能通过符合性审查。

项目名称：                                            招标编号：

A、□我公司已详细阅读招标文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 招标文件的商务条款要求 | 投标文件的商务条款 |
| --- | --- | --- |

投标人：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年　　　　　　月　　　　　　日

表格填写说明：

1、投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

2、表格中“招标文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在招标文件的页码及条款号。

3、表格中“投标文件的商务条款”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确的填写。

4、本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

5、填表示例：（有偏离情况的）

A、我公司已详细阅读招标文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、我公司已详细阅读招标文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 招标文件的商务条款要求 | 投标文件的商务条款 |
| --- | --- | --- |

## 格式6：质量保证和售后服务承诺书

（一）质量保证书

致：（采购人）

本保证书作为   （投标人名称）   对_______________项目（招标编号：__________）公开招标提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1. 提供的货物是全新的、符合国家质量标准、国家有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的设备；

2. 提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3. 保证“售后服务承诺”全部内容的满足；

4. 对投标的货物，我单位承诺的性能保证如下：（请详细列明）

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. 按中标金额的       %作为质量保证金。

本保证书自开标之日起有效，如我方中标则至货物保质期满为止有效。

投标人：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年　　　　　　月　　　　　　日

（二）售后服务承诺书

（由投标人按第五章“货物需求一览表”中售后服务及要求自行编写）

投标人：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年　　　　　　月　　　　　　日

## 格式7：技术文件

技 术 文 件

至少应包括（但不限于）以下内容：

1. 投标人基本情况（组织机构、生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2.主要技术指标、实施方案、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；

3. 货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告等。

4. 货物的技术彩页或有效的宣传资料及必要的图纸资料；

5. 人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

6. 投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

## 格式8：商务文件

商务文件

1. 制造商作为投标人应填写和提交下述规定的8-1、8-2、8-3、8-4，以及其他有关资料。销售商、代理商作为投标人应填写和提交下述规定的8-1、8-2、8-3、8-4、8-5、8-6。

2. 所附格式要求填写的全部内容都必须填写。

3. 制造商资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4. 投标人提交的材料将被保密。

格式8-1：

★（一）营业执照（扫描件加盖鲜章）

★（二）组织机构代码证（扫描件加盖鲜章）

- （三）税务登记证（扫描件加盖鲜章）

注：已办理“三证合一”、“五证合一”的投标人提供营业执照即可。

格式8-2：

法定代表人资格证明书

投标人全称：

单位性质：

成立时间：　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位鲜章）

年　　　　　　月　　　　　　日

附法定代表人身份证复印件：

格式8-3：

法定代表人授权委托书

致：禄丰县政府采购和出让中心

本授权书声明：       （投标人全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，就贵方组织的有关    （采购项目名称）    项目（招标编号：）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供  应  商：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

职      务：

身份证号码：

年　　　　　　月　　　　　　日

附：委托代理人详细地址：

电话：

附委托代理人身份证复印件：

格式8-4：

制造商资格声明

1. 名称及概况：

（1）制造商名称：____________________________________________

（2）总部地址：______________________________________________

电传／传真／电话号码：__________________________________

（3）成立和／或注册日期：____________________________________

（4）实收资本：______________________________________________

（5）近期资产负债表（到________年________月________日止）

① 固定资产：___________________________________________

② 流动资产：___________________________________________

③ 长期负债：___________________________________________

④ 流动负债：___________________________________________

⑤ 净值：_______________________________________________

（6）从业人数： _______________________________

主要负责人姓名：（可选填）______________________________

（7）制造商在中国的代表的姓名和地址，（如有的话）

______________________________________________

2.  （l）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址  生产的项目  年生产能力  职工人数

___________   _________   __________   _________

___________   _________   __________   _________

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址           主要零部件名称

________________           _______________

________________           _______________

3. 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：_____________________________________________

4. 近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

（1）出口销售

（名称和地址）      （销售项目）

（2）国内销售

（名称和地址）      （销售项目）

5. 近三年的年营业收入

年份         国内        出口        总额

___________   _________   __________   _________

___________   _________   __________   _________

6. 最近三年直接或通过销售商、代理商向中国提供的投标货物：

合同编号：___________________________________________________

签字日期：___________________________________________________

项目名称：___________________________________________________

数    量：___________________________________________________

合同金额：___________________________________________________

7. 有关开户银行的名称和地址：____________________________________

8. 制造商所属的集团公司。如有的话：______________________________

9. 其他情况：___________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制	造	商	名	称：_____________________________________________

传			  真：_______________________________________________

电			  话：_______________________________________________

电   子  函   件：_______________________________________________

格式8-5：

销售商、代理商的资格声明

1. 名称及概况：

（1）销售商、代理商名称：____________________________________

（2）总部地址：______________________________________________

电传／传真／电话号码：__________________________________

（3）成立和／或注册日期：____________________________________

（4）实收资本：______________________________________________

（5）近期资产负债表（到________年________月________日止）

① 固定资产：___________________________________________

② 流动资产：___________________________________________

③ 长期负债：___________________________________________

④ 流动负债：___________________________________________

⑤ 净值：_______________________________________________

（6）从业人数： _______________________________

主要负责人姓名：（可选填）_______________________________

（7）贸易公司在中国的代表的姓名和地址，（如有的话）

________________________________________________________

2. 近三年的年营业收入

年份         国内        出口        总额

___________   _________   __________   _________

___________   _________   __________   _________

3. 近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

（1）出口销售

（名称和地址）      （销售项目）

（2）国内销售

（名称和地址）      （销售项目）

4. 同意为贸易公司制造货物的制造商名称、地址（附制造商资格声明）

_____________________________________________________________

5. 由其他制造商提供和制造购货物部件，如有的话：

制造商名称和地址               制造的部件名称

________________               _______________

6. 近3年向中国公司提供的投标货物，如有的话：

合同编号：______________________

签字日期：______________________

项目名称：______________________

数    量：______________________

合同金额：______________________

7. 有关开户银行的名称和地址：___________________________________

8. 所属的集团公司，如有的话：___________________________________

9. 其他情况：___________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照责方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务：_______________________________________________

签	字	人	签	字：_______________________________________________

签	 字	  日	期：_______________________________________________

传				真：_______________________________________________

电				话：_______________________________________________

电	 子	  函	件：_______________________________________________

格式8-6：

销售商、代理商与制造商的经销协议或代理协议

（格式自定）

## 格式9：资格证明文件

格式9-1：投标人缴纳税收证明材料

格式9-2：投标人缴纳社保证明材料

格式9-3：投标人近期财务状况报告

格式9-4：书面声明

投标人全称在此声明，我单位参加政府采购活动前3年内未出现因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年　　　　　　月　　　　　　日

格式9-5 信用记录截图（参加投标的投标人在投标文件递交截止时间前未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询投标人信用记录）。

格式9-6：本项目所要求的资格、资质证书（扫描件加盖鲜章）（如有）

## 格式10：构成投标文件的其它资料

详见第二章“投标人须知前附表”及第七章“评标办法”，有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。

格式10-1：“货物技术参数要求”中指定提供的相关认证证书及检测报告材料

格式10-2：其他质量保证材料（如有）

格式10-3：类似项目业绩证明材料（如有）

格式10-4：中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司为______（请填写：农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业之一）企业。本公司从业人员_____人。本公司营业收入_____万元。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（具体货物请在分项报价表备注栏标注）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

格式10-5：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式10-6：监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

# 第五章  货物需求一览表

说明：

1.本一览表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写技术规格偏离表。

2.凡在“项目规格、技术参数、性能要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

一、货物技术参数要求

# A包技术规格、参数与要求

| 序号 | 产品 名称 | 项目规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园网络 | 综合出口网关： 1.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，标准1U机箱，多核非X86架构,整机功耗低于25W，支持内存≥2GB，支持1个硬盘，硬盘容量≥1T,吞吐性能≥1500Mbps。2.支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择。3.为方便远程接入，设备需支持SSLVPN，并配置≥300个SSLVPN接入授权，支持IPSecVPN，并配置≥3000路IpsecVPN接入授权，支持WINDOS、安卓、MAC、IOS操作系统SSLVPN客户端软件。4.支持对http网络资源加速，可对指定网络资源提供热点资源本地化服务，支持多线路捆绑技术，避免跨运营商的数据访问，实现丢包恢复，报文压缩，增加带宽容量。5.所投产品支持集成AC可管理AP,默认支持64个AP的管理，最大可扩容管理256个AP。6.支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术，支持对TCP优化，支持CIFS、FTP、HTTP、POP3、SMTP、EXCHANGE、RDP协议进行优化。7.支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能。8.支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种。9.IM聊天可支持基于聊天内容关键字的策略控制，通过插件可以实现QQ聊天内容的审计。10.支持搜索引擎关键字控制功能，可针对关键字的搜索行为提供阻断、允许、记录、不记录等控制，行为审计策略提供系统配置模版。11.支持URL过滤及审计，内置URL中文数据库，URL条目数≥2000万条。12.要求所投产品支持ipsecvpn建立完成后能够自动生成拓扑图，便于监控各级单位设备在线状态。13.支持云平台服务管理，实现一个账号同时管理多台设备。14.URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、QQ插件库支持至少10年免费升级。15.支持状态检测防火墙，支持TCP/UDP/ICMP/IP分片包等报文过滤。16.支持防攻击：支持防land攻击、防Teardrop攻击、防Smurf攻击、防异常TCPFlag攻击、防PingofDeath攻击、防SYNFlood攻击、防UDPFlood攻击、防ICMPFlood攻击、防Fraggle攻击、防超长ICMP报文攻击、防Winnuke攻击、防ARPFlood报文攻击等。17.支持TCP/UDP/ICMP会话数新建速率，支持安全域：支持基于IP的安全域划分，支持基于逻辑接口的安全域划分。18.须提供中国信息安全认证中心颁发的IT产品信息安全认证证书（ISCCC）、提供工信部电信设备进网许可证复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 核心交换机： 1.≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，除固定端口外剩余扩展插槽≥2个，可扩展万兆接口模块和专用堆叠模块。2.交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥340Mpps。3.设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K。4.支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表。5.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力， 保持较低的CPU负载。6.支持静态、OSPF、BGP、PIM-SM、MP-BGP，MPLS/BGPVPN，BGP4，ISIS等路由协议。7.支持IPv6静态路由、手工隧道、自动隧道、PBR、IPv4OverIPv6等IPv6路由协议。8.支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow1.3协议标准。9.设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。10.满负荷情况下电源功率≤60W。 | 1 | 台 |
|  |  | OLT交换机含PON板上下行口： 汇聚型OLT。将多介质独立的接入网络演变为统一架构的接入网络，实现统一的接入、汇聚和管理。提供高密度xPON、以太网P2P、GE/10GE 接口，支持包括FTTx及D-CCAP等多种建网模式，高时钟精度TDM、以太网专线业务，能够提供≥12个槽位，≥7个业务槽位。背板容量≥7T，采用分布式转发架构，单槽位吞吐量200G，支持大容量40GPON无阻塞接入；256K MAC地址容量二层/三层线速转发 BITS/E1/STM-1/Ethernet 时钟同步/IEEE 1588v2等时钟同步方式，包含GPON接入单板 4端口或8端口高密度单板，支持SFP可插拔光模块（PX20/PX20+光模块可选），最大支持1:64分光比，支持8k条流处理，支持光功率检测，独有流量处理技术，满足各种VLAN处理需求。本套设备包含满足校园网建设的各种业务板卡。 | 1 | 套 |
|  |  | ONU终端带无线： WAN口≥2，接口≥8个10/100/1000Mbps，集数据、语音、安全、VPN、防火墙、无线WiFi于一体，可提供EPON及GPON上行，提供SNMP和TR069两种远程管理模式。内核：采用智能网络的新型处理器芯片。智能QOS：无线网络：支持IEEE 802.11b/g无线通信协议，防ARP病毒：防内外网攻击：支持访问控制、URL过滤和BT限制、金融软件等应用层业务控制。多种 VPN：支持IPSec、L2TP、SSL VPN，支持点对点、点对多点安全的VPN连接。 | 120 | 台 |
|  |  | ONU终端到桌面网线接入： 含接入超五类双绞线，跳线，模块，面板，水晶头。 | 600 | 点 |
|  |  | 分光器： 楼层分光器 | 43 | 个 |
|  |  | 校内光纤： 12芯单模室外光纤，含布设费用。 | 4000 | 米 |
|  |  | 网络融合设备： 为满足教室多种网络应用，采用最新AI技术，多网融合，含设备及软件。 | 35 | 套 |
|  |  | PVC等辅材： 管材、跳线、8P8C水晶头、管材等挂件，直接、防水胶布、膨胀螺钉、挂钩，交流接触器、线卡、接头、RCA头、XRL头等，价格为包干价。 | 1 | 批 |
|  |  | 主机柜： 42U服务器机柜，玻璃门，带锁服务器机柜，承重80kg以上，机柜自带插板及两个散热风扇。 | 1 | 个 |
|  |  | 分机柜： 9u网络机柜优质冷轧钢约为450*550*400加厚型。 | 40 | 个 |
|  |  | 综合网络业务服务器： 机架式服务器；CPU：2颗Intel Xeon E5-2650v4（12核，2.2GHz 30M）；内存：128GB（4×32GB 2400Mhz DDR4 内存，支持 16个插槽（LRDIMM）；存储控制器及RAID模式：支持RAID 0，1，10；硬盘：6×6TB SAS 硬盘+SSD：240G MLC SSD×2；网络：2个集成式1Gb以太网端口+专用管理网络端口，支持6个PCI-E 3.0 插槽扩展；光驱：DVD RW光驱；电源：450W电源，1+1冗余；外部接口：2个USB2.0，2个USB3.0接口，1×VGA后置，1×串口。 | 2 | 台 |
| 2 | 智慧校园 | 智慧校园云平台管理系统： 1.支持接入国家教育公共服务系统、支持接入云南省省级教育资源公共服务体系。2.智慧校园平台、教师备授课系统、智慧阅卷系统、校安系统须实现单点登录，统一管理。3.提供学校基本信息、学科设置、校徽管理、学校SEO设置等基础数据设置功能。4.支持二级域名，以及可以绑定独立域名。5.支持修改用户基本信息，重置密码，以及操作用户退出学校，审批用户加入学校的请求，对校园的岗位进行管理维护，对校园角色进行权限配置。6.提供对校园班级的管理维护功能，可以设置班级的班主任、任课教师、班级成员。7.支持对学校组织架构进行统一管理，包括部门管理（增、删、查、改）、成员管理（移入、移出、编辑）等功能，与管理端功能对应的是输出学校组织架构以及基本通讯录、联系人选择组件。8.支持对校园首页的各个频道提供自定义功能，可以编辑和删除。9.支持门户二级栏目创建和管理，具有管理员审批功能。10.支持对校园应用进行管理，可以对应用进行启用、停用、分类等操作。能获取来自上级平台的分发应用，并对应用进行启用、停用管理。11.提供校园用户总量、各班级的人数统计，校本资源使用情况统计，校园用户的个人空间的使用情况进行统计。 | 1 | 套 |
|  |  | 开放平台： 1.提供统一用户认证、统一账号登录、统一入口功能。通过统一身份认证实现各业务系统的单点登陆，实现统一的身份管理、权限管理和统一的分级授权机制。2.支持与上级云平台对接，实现用户、资源、应用的互联互通。用户可以通过平台直接使用上级部门已统一采购的各项应用。3.数据交换模式包括数据订阅和数据发布，提供数据规范，具备数据安全保障机制，确保数据交换统一规范。4.为第三方应用接入提供标准接口，以实现第三方无缝接入，实现数据同步等。应用系统的数据通过平台API接口进行交互和调用，平台接口采用REST方式。 | 1 | 套 |
|  |  | 校园门户： 1.提供栏目设置、自定义模板、自定义栏目、内容管理、投票管理、调查问卷管理等功能。2.提供一站式的页面布局、栏目导航、新闻资讯、活动宣传、空间和应用推送服务。3.提供不低于18套门户模板供选择，支持装扮和自定义平台模板，平台还能通过开放平台支持第三方应用接入展现。4.学校空间支持多模式切换：门户模式模板丰富多样，空间模式支持自定义、拖拽模块。 | 1 | 套 |
|  |  | 移动客户端： 1.提供班级圈功能。2.提供互动课堂功能。3.提供移动作业功能。4.提供掌上校园功能。5.提供消息提醒功能。6.提供移动办公功能，实现高效的无纸化办公。 | 1 | 套 |
|  |  | 校园办公： 1.支持学校根据学校审批流程进行自定义表单设计，满足学校各类审批场景。2.支持公文发布、签发、主办、承办三级流转；支持自定义公文类型，可以分组归档保存。支持直接导入word文件中的内容。每步执行情况，公文负责人可以收到消息提醒。3.提供学校内部的通知公告发布功能；通知公告发布以后，可以通过移动端消息提醒用户，查看通知公告具备签读功能，用于查询统计阅读情况，并再次提醒阅读。4.提供校历初始化、设置、录入功能，学校管理员可以录入学校的工作安排；校园用户可以查看学校的工作安排以及上班、放假安排；支持工作安排推送，可将每周工作安排推送给全体教师，并记录教师已读/未读情况；支持将工作安排推送至学校门户网站的指定栏目中。支持将学校校历以及每周工作安排打印存档。5.提供问卷调查功能，提供个性化的问卷调查模版，具有调查题库的自定义建设、提醒类别设置、意见反馈、题型自动统计与分析的功能。6.支持教师方便快捷的通过网络完成请假申请、审批、统计等功能。7.支持校园用车登记，包括申请、审批和统计等。8.提供场馆申请功能，支持图形化显示场馆使用情况；申请场馆的使用时段，支持拖拽方式来快速选定申请时段。9.提供会议管理功能。10.提供设备领用功能。11.提供设备报修功能，不同的设备分类可以定制不同的物品管理员；支持设备管理员自主维修与指派维修两种处理方式；移动端具备报修物品拍照上传功能；报修过程中伴随消息提醒；统计学校设备报修数量、维修响应时长、维修结果反馈。 | 1 | 套 |
|  |  | 教务管理： 1.提供课表管理功能。支持教务管理人员可以查询所有课程表，教师可以查询自己任课相关的班级课表、老师课表、学科课表，学生可以查询自己班级的班级课表。具备完善的课表查询，支持EXCEL文件可以直接导入本系统课表中，并自动关联。2.提供德育管理功能。支持记录和查看班级、学生纪律、操行等日常表现情况的信息系统，对班级的日常纪律、黑板报评比、出操情况等，学生的早锻炼、早自习、晚自习等进行记录和管理。3.提供学生请假功能。支持学生请假信息的登记、审批、汇总。包含学生请假、家长代请、班主任代请和抄送等功能。4.提供行政班排课功能。只要设置好学校班数、节数、课程、教师任课，就会自动排出所有课程表。支持针对学科排课顺序、课时分布的优先级和规则设定。 | 1 | 套 |
|  |  | 校务管理： 1.提供工资管理功能。支持工资的批量上传、发布和管理功能，教师可以通过PC端和手机端及时查询工资条，核对薪资状况。数据通过权限加密。2.提供值班管理功能。支持对学校的行政值班、教师值班进行统一安排和管理。提供值班安排、值班情况填报、值班统计和数据导出打印功能。3.提供加班管理功能。支持对学校的加班进行统一安排和管理，实现教师加班的统一管理和业绩挂钩。提供加班申请、加班审批、加班统计和数据导出打印功能。4.提供食谱管理功能。支持学校食谱发布，以及推送到教师学生的PC账号和手机端，学生和老师可以通过PC电脑或手机了解每周食堂供应的饭菜信息，操作简单。 | 1 | 套 |
|  |  | 班牌管理系统： 1.支持多模式智能自动切换。2.提供班级概况功能。3.提供班级课表功能。4.提供班级出勤功能。5.提供班级评价功能。6.提供班级通知功能。7.提供班级资讯功能。8.提供班级相册功能。9.提供班级视频功能。10.提供班级值日功能。11.提供班级荣誉功能。12.提供知识分享功能。13.提功个人查询功能。14.提供查看个人空间功能。15.提供学生点评功能。16.提供更换主题色功能。 | 36 | 套 |
|  |  | 电子班牌： 尺寸：≥21.5吋安卓系统，屏幕比例：16:9，分辨率：1920×1080，亮度:≥350cd/m2，对比度:≥1000:1 | 36 | 台 |
|  |  | 教材资源： 支持教师从共享资源、精品资源、集备资源、教育云资源获取已有资源或者将个人本地资源上传，汇集并形成我的资源；支持用户从本地上传资源至云端，支持个人资源云盘存储，同时支持教师个人空间网盘资源同步至我的资源；我的资源支持预览、编辑、分享和下载；支持用户创建个性化资源，提供不少于5种通用工具、不少于10种学科工具来满足教师创建新资源，支持创建资源的预览、编辑、分享；支持教师新增校本教材及编目，同校教师共同维护教材及编目，本校教材和编目下对应的资源支持分享、收藏、下载；支持与智慧校园云平台资源互联互通，支持将所属教育云平台资源收藏至个人资源库及下载到本地；支持按照格式、类别筛选平台资源，实现在线预览和评价，支持平台资源的收藏、下载。 | 100 | 套 |
|  |  | 课前导学： 支持将用户准备好的教材资源智能同步到导学资源栏目，支持教师从云端引用资源作为导学任务的素材并支持导学推送；支持一键调起微课录制工具录制微课导学资源；支持将导学导出为本地压缩包形式，含有导学的任务要求、素材资源。 | 100 | 套 |
|  |  | 同步备课： 支持按照所选教材以到章、到节的形式创建相对应的互动课件，支持按照不同学科特点提供不同风格的主题背景（每个学科的课件主题背景不少于20套）；支持一键引用图片类数字教材到课件页，涵盖小学、初中学科；支持对图片类教材的裁剪后引用，支持指定单页或者选定多个教材页引用到课件页面；引用到课件页面的教材支持放大、缩小和全屏展示；支持在引用数字教材时将图文识别成文字添加至课件页中；支持将用户准备好的教材资源智能同步到备课资源栏目，支持拖拽的方式将云端资源（我的资源、共享资源、精品资源及集备资源）引用到课件页面；支持插入本地资源；支持引用、调用、插入的资源均内嵌式存储在课件中；支持将单选、多选、判断、主观题、分类、连线、填空、排序、连连看、标签、拼图、魔方盒、猜词、标点、连字成诗、竖式计算、分式加减、比大小、数轴题等互动习题插入课件页；支持调用画廊、时间轴、知识树、转盘、翻牌等教学模板，添加的互动试题和教学模板在课件编辑时支持二次编辑。 | 100 | 套 |
|  |  | 互动课堂： 提供多种白板授课工具；支持一键课堂录屏，将课堂重难点一键保存；支持一键调用云端教学资源，资源按照学科、学段到章到节的进行展现，教师可以把云端资源添加到白板上使用；支持课堂加载本地的PPT课件和edux格式课件，实时生成课堂板书，每一个板书对应一页课件内容；支持windows桌面授课场景，教师可以使用PPT进行授课；支持安卓、IOS系统手机APP移动讲台授课，支持随堂拍照、拍摄视频、随堂直播、手机投屏、板书控制、同屏标注、PPT控制、小组评分、计时器等功能；提供支持系统将教师课堂上录制的课堂实录和板书自动记录保存并智能同步到智慧校园平台；支持课堂内容推送、同步、下载、移动、删除等操作。 | 100 | 套 |
|  |  | 在线检测： 提供与国家课程标准教材编目同步的题库，涵盖小学、初中学科的习题；支持题库智能组卷，支持从题库选择习题自主组卷；支持教师新建习题的题型设置；支持系统的自动判断，支持教师按照学生分析和习题分析维度查看作答情况；支持查看班级整体参与情况；习题分析可以查看每道习题学生的答案选择比例；支持将组卷检测题导出为word文档，满足线下打印纸质检测题；支持将检测试题导出为模板样式，满足教师二次导入使用。 | 100 | 套 |
|  |  | 课后作业： 支持教师布置体验式作业或通知类作业，支持布置作业支持用户添加云端资源、本地资源作为作业附件；支持作业推送；支持教师查看学生作答情况；支持教师对学生作答情况进行等级评价、语音评价、模板化评语和自定义评语；支持一键快速评阅。 | 100 | 套 |
|  |  | 教学资源： 资源：提供与国家课程标准教材编目同步的教学资源，数量不少于50万条，涵盖小学、初中学段；支持按照同步教材编目、格式、类别筛选资源，支持通过关键词搜索资源；支持资源的预览、收藏、评价、分享、上传、下载、移动等；支持格式为mp3、wma、wav、m4a、flv、avi、mp4、wmv、asf等音视频资源的剪辑；习题：提供与国家课程标准教材编目同步的习题，数量不少于350万道习题。 | 100 | 套 |
|  |  | 教学工具： 资源编辑工具：支持与Office PPT结合的备课工具，支持对音视频资源进行截取，支持剪辑后的资源预览、下载及二次编辑；微课制作工具，支持紧密贴合教师使用场景的微课录制，支持录制和音视频处理功能；支持录制黑板、录制课件、录制屏幕、摄像录像四大录制功能：录制的视频资源可以同步至“我的资源”，支持剪辑后的资源预览、分享、下载及二次编辑；制作好的课件可同步至“我的课件”，支持编辑、导出、导入和分享；学科工具，提供互动试题工具，可以制作交互性试题资源，制作好的互动试题，学生完成作答后，智能批改降低教师工作量，并智能形成班级分析统计图帮助教师全面准确地了解学情。制作好的互动学科资源可同步到“我的资源”，支持移动教学，提供课堂移动授课工具，可实现教师走下讲台远程操控课件，可将课堂现场拍摄照片、视频投影到白板上；为教师提供个人知识管理，随时拍照资源上传云盘存储。 | 100 | 套 |
|  |  | 教学统计： 支持教师按照课前、课中、课后教学环节查看相关数据统计，支持按照统计周期、统计维度筛选查看不同班级的教学统计，支持将数据导出为Excel表格；支持查看导学情况，支持按照趋势分析、学生明细的维度查询，学生明细支持查看每个学生的参与次数、参与率；支持查看课堂情况，支持按照互动趋势分析、评分趋势分析、学生明细的维度查询。支持学校范围教学应用使用情况的统计，支持查看教学应用的资源、导学、备课、授课、检测、作业的详细数据明细；支持查看应用使用情况，支持按照趋势分析、学生明细的维度查询；支持查看教学互动情况，支持按照教师发起互动趋势、学生参与互动趋势分析，支持教师发起互动含有教师发布导学、课堂互动、推送检测、布置作业的维度分析；支持查看明细表格，支持查看教学应用的登录、资源、导学、备课、授课、检测、作业等维度导出全校教师数据的明细表格，支持按照累计或自定义时间段导出报表。 | 100 | 套 |
|  |  | 学业数据中心： 1.系统与智慧校园平台实现统一身份认证，实现通过智慧校园平台自动登录该系统。2.支持本地化部署和云端部署。3.支持区校一体化和分权分域管理，即区校老师根据不同权限，登录同一系统，可组织区域统考、多校跨校联考和单校组织的校内考试、教师个人组织的班级学科考试。4.支持系统管理区域内学校老师的基础信息数据、学生基本信息数据、学科基本信息数据。5.支持角色权限管理：支持区管理员、学科教研员、校长、教务处长、年级主任、学科组长、班主任、学科老师等多角色的权限管理。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能题库系统： 1.题库包含通用题库、校本题库、个人题库三级题库。2.校本题库自动收录考试使用的本校考试试卷。3.支持教师在线添加试题以及上传试卷，用户标注试题知识点等标签，支持教师个人共享试题、试卷。4.支持通过设定考试目标（考点、难度、覆盖率、题型、数量等），采用人工智能遗传算法进行智能选题组卷。5.支持通过以往试卷为模版或自定义模板方式快速生成试卷。6.支持通过教材版本、知识点筛选选择试题进行组卷。7.支持非模板word导卷，通过划分试卷结构，将试卷中的试题打散入库，可选试卷中的单个试题与其他试题再组卷。8.支持在线试卷编辑，灵活修改卷头、卷体、并支持试卷导出为考试中常用的版式word（A3\A4\8K\16K，2栏，3栏等常见板式）。9.支持通过题库供教师生成试卷所用的答题卡。10.系统提供校本题库管理，可方便地将教师个人试题加入题库，并能实现校内共享。11.支持个人卷库、校本卷库的管理。12.录入新题时系统有剔重功能，能对相似度进行提示，并给出题库已有高度相似题目列表供录入人员参考。13.教师命题组卷信息可保存至教师个人题库中方便下次使用。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能阅卷系统： 1.系统设置：（1）题目参数设置、拼接调整功能支持在WEB界面中完成, 图像切割可在扫描客户端完成；（2）支持远程验证登录及数字签名技术，以确保信息传递安全、可靠；（3）系统采用B/S架构，采用WEB评卷界面，完全在网页下评卷，而且无需下载安装任何插件（如ActiveX或Applet等）。（4）系统支持各种规模的多个科目、多个考试同步并行，并且不限定同时在线阅卷教师人数(仅受网络带宽、服务器硬件配置限制)；（5）支持用户数据通过教育云进行无缝对接，数据共享，直接调用，无须重新导入导出；（6）考试允许边扫描边评阅，使同一批次的答题卷扫描与评阅近乎同步进行；（7）系统支持对服务器自动进行访问分流，便于充分利用网络线路和带宽。2.考试管理：（1）支持校园级考试、多校联考、区域统考的考试阅卷工作，支持各种（期中、期末、模拟考试、日常测验、周练、月考等）考试类型；（2）支持同一个考试下多个科目中的部分科目使用手阅、圈阅方式（纸笔有痕阅卷）、部分科目使用网阅方式的自由组合，并能够自动生成考试的总体学情分析报告；（3）考生名单支持从历次考试、智慧校园平台导入；支持添加临时考生；（4）支持考试管理员、学科负责人等角色对评阅状态（阅卷开始、阅卷结束、暂停阅卷）的控制；（5）支持对阅卷的总体进度、各题进度、个人工作量及评卷质量的实时监控；（6）支持对评卷教师的评卷质量管理，包括各题评阅的平均分、标准差、给分分布等图形化展示；（7）支持学科负责人（或科目组长）等角色处理问题卷、处理仲裁卷；（8）支持成绩抽样检查，并支持在线上修改提交，重新生成学情分析报告；（9）支持多科考试中单科阅完卷后即发布该科成绩，也支持所有学科阅完后统一发布成绩；（10）支持考后上传word试卷与考试科目相关联，并将试卷入库打标，重新生成学情分析报告。3.阅卷设置：（1）支持从题库中选卷组卷自动生成对应试卷结构的答题卡；（2）支持不通过题库系统组卷，直接制作答题卡；（3）支持从历次考试中导入答题卡；（4）支持系统题卡自动创建扫描模板，无需人工创建；同时支持自动产生对应的客观题、主观题题型及题号，无需人工干预；（5）支持阅卷小题赋分，便于学情分析的精准分析；（6）支持外来第三方题卡直接扫描并制作成扫描模板，模板中的题目属性可同步至web端；（7）支持阅卷老师按阅卷科目的自动一键分配；（8）支持多选题的自定义得分及自定义答案组合，满足任意得分及答案组合规则；（9）支持对任意科目、任意主观题目进行单评、双评或多评设置。4.网阅评阅方式(先扫后阅):（1）支持阅卷教师、学科负责人与考试管理员的角色定义与权限管理，可对不同的用户进行不同的授权；（2）支持单选、多选、判断题等客观题自动评卷；（3）支持阅卷过程中自动屏蔽考生考号姓名等信息；（4）支持鼠标、键盘等分数输入模式；（5）允许同一个教师或教研员分别在多个考试中担任不同的角色等；（6）评卷端界面支持对答卷放大、缩小、浏览、上下调整、左右调整等功能，答卷图像支持256级灰度图片显示，图像清晰；（7）支持在评卷界面内切换题目，不需退出评卷界面；（8）支持全记录回评，查看已评记录，进行重新评阅；（9）对答卷内容进行批注，打勾、打X设置，标记问题卷、优秀卷、典型卷或其他答卷进行标注并保留阅卷痕迹，可直接一键给满分或零分；（10）支持阅卷后重新设置答案并重评客观题；（11）支持移动端阅卷；（12）支持对试题单评、双评、三评、回评、仲裁、抽样检查；（13）支持对阅卷的总体进度、个人进度及评卷质量（支持评卷心跳图）等进行实时监控；（14）支持成绩抽样检查，并可修改分数，重新生成学情报告；（15）支持识别考号填涂、条形码、二维码等多种考号识别方式。5.手阅评阅方式(纸笔有痕阅卷，先阅后扫) ：（1）支持从题库中选卷组卷自动生成对应试卷结构的答题卡；（2）支持学生纸笔作答，教师手阅或圈阅主观题给分，扫描后系统自动评阅客观题、自动识别主观题的得分；（3）支持打分框和圈阅两种模式；（4）支持负分改卷及正分改卷；（5）支持题卡合一及题卡分离；（6）支持设置密封线；（7）支持识别考号填涂、条形码、二维码等多种考号识别方式。6.题卡管理（答题卡设计器）:（1）支持web端浏览器直接制编辑答题卡，网阅和手阅共用在线答题卡设计器，答题卡设计器采用非插件模式，支持导出pdf格式题卡；（2）支持单个学科多张答题卡的制作、扫描及识别；（3）支持题卡合一和题卡分离两种模式；（4）支持设计A3\A4\8K\16K，2栏，3栏等常见版式的答题卡；（5）支持设计多种考号识别框，包括二维码、条形码、准考证号填涂，准考证号位数可设置为4~14位；（6）支持客观题选项竖向排列；支持自动生成左侧卷头密封线，密封线内需包含学生信息填写，学生考号填写、条码或二维码粘贴框；（7）手阅模式下支持制作圈阅、打分框两种打分方式；（8）手阅模式下支持制作正分批改、负分批改两种给分方式；（9）支持添加多种常用题型：单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、选做题、解答题等；（10）支持填空题一题多空的设置；（11）支持在各种题型中添加辅助工具；（12）支持从题库中选卷组卷自动生成对应试卷结构的答题卡；（13）支持调用题卡管理中的以往题卡或题卡模板直接使用或再次编辑后使用。7.考务管理（1）支持无缝对接智能阅卷系统，可将相关考试安排信息自动带入；（2）支持多种规则考号编排；（3）支持多种考场编排算法；（4）支持自动和手动安排监考教师，支持单人或多人监考方式；（5）支持巡考员、考务人员分配功能；（6）支持导出考务报表excel：班级座号表、考场座号表、监考表、考生准考证等。8.扫描客户端（扫描识别）（1）支持答题卷扫描与客观题涂点识别同步完成，扫描后无须另外单独进行识别工作；（2）支持一个学生单科多张答题卡的扫描；（3）支持主客观题混排的答题卡扫描识别；（4）支持系统题卡自动生成扫描模板，并可在扫描客户端对模板进行再调整；（5）支持web端和扫描客户端皆可实时查看扫描进度；支持实时查询并导出未扫名单，以便核查学生缺考或是漏扫等原因；（6）支持扫描、识别第三方题卡并可在制作模板时设置题目属性同步至web中；（7）支持扫描、识别、制作扫描模板在同一客户端进行；（8）支持扫描客户端与阅卷系统的考生数据同步更新，可自动检索考生信息，自动提醒考生考号异常、图像异常等信息；（9）支持扫描识别信息同步到web端，并可在web端校对处理考号异常、客观题异常、选做题异常等异常情况；（10）题卡扫描模版可通过多种途径制作，包含直接扫描纸质题卡、直接使用已有的题卡图片、从云端下载已有的题卡图片和直接使用已有的题卡模板；（11）支持集中扫描/分散扫描多种题卡扫描方式。 | 1 | 套 |
|  |  | 学情分析系统： 1.学情分析系统支持根据管理权限大小可查看区域报告、校级报告、教研报告、班级报告及学生报告；支持导出excel格式的成绩报表。2.区域报告，多方式呈现。3.校级报告（1）查看多学科报告指标：全科统计、平均分对比、成绩分档对比、成绩分段对比、达线人数对比、分段人数对比、优劣势学科对比等；（2）查看单学科报告指标：单科统计、基础指标对比、成绩分档对比、成绩分段对比等；并支持图表呈现；（3）支持不同权限的教师可下载所有班级/任教班级的成绩单。4.教研报告（1）支持查看单科的试卷详细分析（从试卷质量、题型分析、小题分析、知识点分析、能力点分析、作答详情等各个指标查看）；（2）支持查看单科的教学分析（从成绩达标、重点关注知识点、重点关注能力点、重点关注人群、典型错误等各个指标查看）；（3）支持一键导出试卷讲评的PPT。5.班级报告（1）查看全部学科报告指标：全科统计、平均分对比、成绩分档对比、总分分段对比、优劣势学科对比等；（2）查看单学科报告指标：基础指标对比、成绩分档人数、需关注学生、高频错题等；（3）支持下载全部考生/各班/班级的成绩单。6.学生报告（1）支持查看每次考试产生的成绩整体报告：总体水平(总分/排名/班级均分/班级最高分)、历次考试对比、我的错题等各个指标；支持查看试题解析。 | 1 | 套 |
|  |  | 在线考试： 1.支持从卷库中选择试卷布置考试。2.支持直接制作答题卡布置考试。3.支持根据需要设置考试开始时间和截止时间。4.支持设置学生答题时间，并支持设置允许学生超时后再作答。5.可选择参加考试的学生（分层进行针对性测试）。6.支持设置批阅教师。7.主观题作答支持上传图片。8.支持教师查看学生完成情况和考试用时（提交和未提交学生）。9.系统自动批阅客观题，教师手动批阅主观题。10.支持按题批阅和按人批阅方式。11.支持对学生本次考试做总体点评。12.支持批阅后系统自动分析的各种报表。13.学生可在线查看教师批阅点评和习题解析。14.题库支持在线考试，学生可在线对客观题在线答题并自动批阅，主观题通过纸上答题拍照后上传由教师在线批改。全部答题批改信息均记录在学生的学情档案中，可由学情分析系统进行调用分析。 | 1 | 套 |
|  |  | 学生自主学习： 1.提分练习支持选择不同教材版本章节进行同步练习；支持根据薄弱知识点系统推送习题进行智能练习。2.成绩报告支持查询历次考试成绩及对应知识点掌握情况分析。3.在线考试支持主观题拍照上传作答。4.错题本支持按错题来源、按知识点查询各类考试的错题及解析。 | 1 | 套 |
|  |  | 高速扫描仪： 1．类型：A3双面自动送稿。2. 扫描速度(黑白/灰度/彩色)：单面83ppm/双面166ipm(A4,横向 200dpi/300dpi)。3．图像传感器类型：彩色CMOS（600dpi）/黑色或者白色背景。4. 输出分辨率：100dpi～600dpi (1dpi步级) (黑白 / 彩色) (光学分辨率600dpi)。5．扫描仪光源：LED白光源。6．ADF进出纸通道：U型稳定扫纸通道，ToughFeed进纸设计。7．扫描模式：支持单面和双面扫描，彩色/灰度/黑白。8. 扫描仪幅面：支持A3-A8扫描幅面。9．长纸扫描：支持不间断扫描长度不低于10000mm。10.ADF容量：不低于300张(80 g/㎡)。11.扫描纸张大小：ADF最小（48mm x70mm）ADF最大（297mm x432mm）。12.纸张厚度：0.04-0.2 mm。13.扫描仪接口：USB3.0/ USB2.0。14.扫描背景：黑/白可选。15.智能功能：完善的防尘系统，自动检测原稿黑白、彩色、自动判别并修正文稿方向，自动识别纸张大小，自动纠编，双流图像输出，TY自动删除图像中的打孔区域，自动裁剪自动滤色功能除红绿蓝除外，支持自定义色彩滤除和多种色彩同时滤除，支持自动升降叠纸器和自动检测图像质量功能，自动去除空白图像，图像浏览文件归档同步进行，支持大小不一，薄厚不一的文档混合扫描，生成高压缩的PDF文件，多种分纸力度调节支持各种混合扫描，能承受高负荷文件扫描量。16.扫描仪背书功能：可选配背书功能。17.重张进纸检测：超声波双页进纸检测具有智能多页进纸保护功能且能保留图像特征，智能多页进纸检测功能，采用超声波双页进纸检测技术，具有保留图像功能，可用于扫描贴有附件的纸张，双张进纸一键跳过功能。18.硬件压缩处理：支持硬件图像处理，支持JPEG多等级TY压缩功能，可供用户自由选择压缩等级。19.纸张控制功能：卡纸检测,打滑检测,长度控制,折角检测,控制纸扫描,自动分页。20.自动清洁功能：配有清洁刷自动清洁扫描镜面。21.图像控制功能：自动预览，自动重新扫描； 条形码辨识(ISIS)。22.配置平板扫描仪：可选配A4平板扫描仪一体化操作。23.配套驱动软件： Image Capture Plus , TWAIN 驱动。24.整机结构：钢架结构。25.须提供厂商CCC、IS019001、IS014001认证证书复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 条码打印机： 打印方式：热敏或热转印；打印速度(mm/s)：5 英寸（127 毫米/秒；分辨率(dpi) ：203 dpi（8 点/毫米）；打印宽度(mm) ：最长 4.09 英寸/104 毫米；字符集：繁体，简体中文字体集；字体：繁体、简体中文字体集。 | 1 | 台 |
|  |  | 出口网关： 1.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，标准1U机箱，多核非X86架构，整机功耗低于25W，支持内存≥2GB，支持1个硬盘，硬盘容量≥1T,吞吐性能≥1500Mbps。2.支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，应用路由效果可通过图表呈现。3.为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并配置≥300个SSL VPN接入授权，支持IPSec VPN，并配置3000路Ipsec VPN接入授权，支持WINDOS、安卓、MAC、IOS操作系统SSLVPN客户端软件。4.支持对http网络资源加速，可对指定网络资源提供热点资源本地化服务，支持多线路捆绑技术，避免跨运营商的数据访问，实现丢包恢复，报文压缩，增加带宽容量。5.产品支持集成AC可管理AP,默认支持64个AP的管理，最大可扩容管理256个AP。6.支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术，支持对TCP优化，支持CIFS、FTP、HTTP、POP3、SMTP、EXCHANGE、RDP协议进行优化。7.支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能。8.支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种。9.IM聊天可支持基于聊天内容关键字的策略控制，通过插件可以实现QQ聊天内容的审计。10.支持搜索引擎关键字控制功能，可针对关键字的搜索行为提供阻断、允许、记录、不记录等控，行为审计策略提供系统配置模版。11.支持URL过滤及审计，内置URL中文数据库，URL条目数≥2000万条。12.产品支持ipsecvpn建立完成后能够自动生成拓扑图，便于监控各级单位设备在线状态。13.支持云平台服务管理，实现一个账号同时管理多台设备。14.URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、QQ插件库支持至少10年免费升级。15.支持状态检测防火墙，支持TCP/UDP/ICMP/IP分片包等报文过滤。16.支持防攻击：支持防land攻击、防 Teardrop 攻击、防 Smurf 攻击、防异常TCP Flag 攻击、防Ping of Death 攻击、防SYN Flood 攻击、防UDP Flood 攻击、防ICMP Flood 攻击、防Fraggle攻击、防超长ICMP报文攻击、防Winnuke攻击、防ARP Flood报文攻击等。17.支持TCP/UDP/ICMP会话数新建速率，支持安全域：支持基于IP的安全域划分，支持基于逻辑接口的安全域划分。18.须提供中国信息安全认证中心颁发的IT产品信息安全认证证书（ISCCC）、提供工信部电信设备进网许可证复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 核心交换机： 1.≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，除固定端口外剩余扩展插槽≥2个，可扩展万兆接口模块和专用堆叠模块。2.交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥340Mpps。3.设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K。4.支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表。5.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载。6.支持静态、OSPF、BGP、PIM-SM、MP-BGP，MPLS/BGP VPN，BGP4，ISIS等路由协议。7.支持IPv6静态路由、手工隧道、自动隧道、PBR、IPv4 Over IPv6等IPv6路由协议。8.支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准。9.设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。10.满负荷情况下电源功率≤60W。 | 1 | 台 |
|  |  | 人脸抓拍： 200万 1/1.8" CMOS超宽动态人脸抓拍筒型网络摄像机，镜头 8-32mm @ F1.4,水平视场角：31.2°~10.2°，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，支持对人脸特征的识别。 | 1 | 台 |
|  |  | 人证比对终端： 采用10.1英寸触摸屏，200万广角宽动态摄像头，补光灯亮度手动调节，可扫描二维码，面部识别距离0.3m-1m。适应1.4m—1.9m身高范围，支持照片视频防假；采用深度学习算法，支持10000人脸库，1：1人证比对时间≤1S/人，1：N人脸比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率≥99%；支持有线TCP/IP通讯方式，采用双网口设计；支持通过RS232串口接入门禁设备实现权限管理，适用于人员通道利旧改造项目；设备电源DC12V/2A，适合室内外环境。 | 1 | 台 |
|  |  | 人脸监控平台： 名单库比对报警（4路普通IPC的抓拍比对，或者4路抓拍机的人脸比对，4个人脸名单库，总库容50000）。32路H.265、H.264混合接入，报警16进4出（选配8出） 16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码、人脸比对/人脸以图搜图/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份/支持对接综合安防IVMS-8700平台、文教IVMS-9600平台、可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机。支持H.265、H.264编码前端自适应接入。可一键配置上网。支持GB28181协议、Ehome协议接入平台。支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份。支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10。支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。支持重要录像文件加锁保护功能。支持4路本地人脸抓拍（接入普通高清IPC）、4路人脸比对报警。支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能。双千兆网卡，支持网络容错和多址设定应用。支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。支持4K高清网络视频的预览、存储与回放。支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示。支持可视化文件管理，可秒级查看历史录像文件、图片文件。支持客流量统计功能，可统计通道指定区域和时间段的客流量。支持热度统计功能，可统计通道指定时间段不同区域的客流量大小。支持人脸检索功能，可按事件、姓名检索人脸，支持以脸搜脸，并关联录像回放。支持人脸签到，支持导出签到表或考勤表。 | 1 | 台 |
|  |  | 区域监控平台： 最大支持16路周界报警（越界、区域入侵）分析或者人群密度分析(周界报警每减少一路，人群密度分析增加一路)、32路H.265、H.264混合接入、报警16进4出（选配8出），16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份、可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机。支持H.265、H.264编码前端自适应接入。支持萤石云服务，可一键配置上网。支持GB28181协议、Ehome协议接入平台。支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份。支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10。支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。支持重要录像文件加锁保护功能。支持 16 路越界侦测、区域入侵侦测行为分析、16路人体图片结构化分析。支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能。双千兆网卡，支持网络容错和多址设定应用。支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。支持4K高清网络视频的预览、存储与回放。支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示。支持可视化文件管理，可秒级查看历史录像文件、图片文件。支持客流量统计功能，可统计通道指定区域和时间段的客流量。支持热度统计功能，可统计通道指定时间段不同区域的客流量大小。支持人体检索功能，可按属性检索人体图片，支持以人搜人，并关联录像回放。 | 2 | 台 |
|  |  | 监控摄像机（枪机）： 高清星光级数字式，电子自动变焦，超低照度，超宽动态，彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON),人体结构化功能，人脸抓拍，具备G尝试学习算法，≧红外50米；≧400万像素，265格式，红外双灯)；通讯接口：≧1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网；尺寸：≧220*114*109mm。 | 80 | 台 |
|  |  | 监控摄像机（球机）： 高清星光级数字式；电子自动变焦，超低照度，超宽动态，彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON),人体结构化功能，人脸抓拍，具备G尝试学习算法，≧红外50米；≧400万像素，可远程360度旋转控制角度，≧23倍变焦；≧7寸镜头，265格式)。 | 5 | 台 |
|  |  | 辅材： （含网线、交换机等，视频存储等）监控电源、监控电杆、球机支架、球机抱箍、抱箍圈、专用电缆、室外网线、球机护罩、电源插板、设备台板、防水盒、水泥、钢管、扎线等。 | 85 | 套 |
|  |  | 安装调试： 线槽切割、线路敷设、线杆安装、网络集成、安装调试。 | 85 | 项 |

# B包技术规格、参数与要求

| 序号 | 产品 名称 | 项目规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播教室 | 资源平台： 云技术架构，用于资源展示、直播、点播及教学、教研、管理等应用。一、基础管理平台。1.录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备多画面直播和点播功能。2.用户管理：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。3.资源审核：管理员可设置资源分类审核，使学科管理员只管理本学科资源。管理员可关闭审核开关，设置免审核模式，教师提交的资源可自动发布到优课中心。4.一键置灰：可一键将平台设置为灰色风格。二、个人空间。1.个人信息服务：支持个人资料、登录密码进行编辑管理。2.消息服务：支持消息的自动发送和接收，并要求系统自动区分消息的来源，便于分类管理。3.视频虚拟截取：支持对视频资源进行截取，要求采用虚拟切割技术。截取的视频可保存到教师个人空间进行管理。4.在线编辑：平台支持为视频课程添加片头片尾、自由调整片头片尾出现的时间点；对原视频进行裁剪，自由拼接、生成新视频并发布；提供文字轨道、视频轨道等多种轨道编辑功能；支持多画面资源模式的在线编辑，同步编辑多个画面。三、资源管理。1.资源目录：资源目录按照要求版本学科册章节分类预制，可根据实际需求手动修改目录。2.文档预览：支持对教案、课件、习题等文档进行在线预览。3.资源应用：1）可对资源进行收藏、下载、分享等操作，支持对资源进行评论和在线交流。2）量表评分：支持点播观看的视频可以通过系统提供的量表进行在线打分评价，打分评价会自动推送到主讲人空间。4.扫码观看：支持通过使用移动端的设备进行扫码分享和手机观看。5.直播课堂： 1）行为分析：平台根据直播课堂实况，自动分析本节课的课堂行为。2）直播互动：支持直播过程中在线探讨。6.视频资源特性：1）视频播放器：支持视频播放。2）无缓冲播放：支持视频直接拖拽播放，不需缓冲。3）资源模式：支持多画面资源模式点播。4）多码率支持：要求转码时支持标清、高清、超清等多种清晰度设置，播放时可在播放器窗口进行切换。5）画面调节：支持点播观看课程视频时对画面亮度、对比度、饱和度、色彩的实时调节。7.支持随时随地通过移动设备客户端进行活动现场直播、会议实况转播、校园采访等活动。1）平台支持ios和android系统客户端，通过移动设备客户端，用户可进行直播。2）可在web端观看移动端推送的直播流，并支持在线讨论。 | 1 | 套 |
|  |  | 服务器： 校级资源管理及转码服务器，英特尔至强四核 E5-2600 V2 1.9GHz CPU,10M 高速缓存,6.4GT/s，英特尔C600芯片组，内存8G，≥12个DIMM插槽，≥4个PCI插槽，硬盘2TB GSAS/15K，DVD刻录机，双端口千兆网卡，键盘鼠标，冗余电源，机架式。 | 1 | 台 |
|  |  | 录播专用机柜： 1.录播专用机柜，机柜内含网络控制模块、电源控制模块、集成线缆，采用双旋转式散热风口。2.内置电源控制器并配有安全保险措施；PDU总路数不少于10路，其中不少于3路单独开关控制，总电流≥16A。3.内置≥4个自适应千兆口的交换机。4.配置1进2出VGA分配器。5.录播机可远程控制。6.≥21吋高清液晶显示器。7.鼠标键盘套装。 | 1 | 台 |
|  |  | 智能导播控制台： 1.具有摄像机控制区、视频切换区、录播机控制区。2.摄像机控制区，具有≥5路对应的输入视频快捷键，摇杆式控制摄像机的上、下、左、右转动和焦距的调节，每路视频支持≥7个预置位快捷键设置。3.视频切换区具有主画面≥6路视频及VGA快捷键、副画面≥6路视频及VGA快捷键，具有画中画、交换功能快捷键。4.录播控制区具有自动、开始、结束按键。 | 1 | 台 |
|  |  | 高清录播工作站： 1）专业一体化嵌入式设计，ARM 双核处理器 Linux系统 ，1T硬盘，整机静音、无风扇。具备前置液晶面板，通过前置按键可设置IP地址、系统信息、网络、编码、云台等参数；前置开始、暂停、停止按键，控制录制进程并有相应LED灯显示当前工作状态；前置USB端口。2）视频模块：≥5路HD-SDI输入接口，具有DVI-I、HDMI输入接口；具有VGA、HDMI输出接口。3）视频采集方式：硬件采集、编码。4）输入视频格式：HD-SDI 1080 25/30 P。5）输入VGA格式：800*600@60～1920x1080@60可调。6）视频编码帧率：25fps 5/10/15/20/25/30可选。7）视频编码分辨率：320x240～1920 x 1080可调。8）视频编码码率：256k～8M可调；主码流（录制）是1M - 8Mbps，副码流（直播）是256K - 1Mbps。9）音频模块：录播工作站内置音频采集模块，话筒输入（48V幻象）≥6、MIC输入≥1，频响 100hz-10Khz -3db；≥1路线路输入，线路频响 20hz-19khz ±1db；信噪比 ＞65db，失真度＜0.1%，音频采样率32KHz；1路音频监听，具有自动增益功能。10）控制模块：≥6路RS232、 RS422 、RS485接跟踪机、控制面板、摄像机云台等设备。11）具有千兆自适应网口。提供厂商CCC、ISO9001、ISO14001认证证书复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 录播软件系统： 1) 支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置。2) 支持本地导播和web远程导播两种导播方式，两种导播方式中设置操作及相关信息一致；支持云台控制、画中画设置、特效切换、台标字幕及片头片尾设置、录播开始、暂停、停止等设置操作。3) 支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式；标准的RTMP直播协议。4) 具备独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息。5)在电影画面中添加字幕，插入片头、片尾，片头片尾时长可选。6)多种画中画模式。7)直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效，特效过渡时间可调。8)预编辑录制窗口和录制窗口，进行录制及直播。9) 具备录像管理功能，进行点播、下载、修改属性、删除等操作。 | 1 | 套 |
|  |  | 高清云台摄像机： 1路特写教师授课情景，1路特写学生，1路板书全景；≥12x光学变焦；成像器件：1/2.7英寸,有效像素：200万,输出格式：HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25,720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；SD: 480i, 576i；镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm。输出接口：HDMI、 HD-SDI，HDMI、SDI、网络三路可同时输出。72.5°广角镜+32x数字变焦：采用72.5°高品质超广角镜头。远程控制：RS232、RS485串口，对摄像机进行控制。 | 3 | 台 |
|  |  | 全景及分析摄像机： 1路教师全景，1路学生全景。有效像素：200万。输出格式：HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25,720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；SD: 480i, 576i,镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm。输出接口： HDMI、HD-SDI，HDMI、SDI、网络三路可同时输出。72.5°广角镜+32x数字变焦：采用72.5°高品质超广角镜头。 | 2 | 台 |
|  |  | 教师自动跟踪系统： 1.嵌入式硬件结构，具备ARM处理芯片与DSP芯片，能够实现智能图像分析、教师跟踪、板书定位，配合图像探测器完成教师区摄像机的控制、探测。摄像机控制端口：RS232≥5；网络端口：10/100M RJ45。2.Web平台，根据教学现场定义跟踪策略。3.采用先进空间网格技术，将整个教室空间三维网格化，无盲区，实现精确定位。 | 1 | 台 |
|  |  | 学生自动跟踪系统： 1.嵌入式硬件结构，ARM处理器，Linux系统多机位学生跟踪主机；对学生区域的图像进行分析与处理，配合图像探测器完成学生区摄像机的控制、探测。主机连接口RS232。2.内置Web平台，可根据教学现场定义跟踪策略和各种不同模式。3.内置空间网格定位及跟踪核心算法，对学生发言和移动进行精确分析，驱使摄像机自动跟踪。4.采用先进空间网格技术，将整个教室空间三维网格化，无盲区，实现精确定位。学生无需佩戴、操作任何设备，实现跟踪拍摄，根据学生座位可适当调整，仿人工拍摄，跟踪平稳无垃圾镜头。5.空间两层探测方式，满足学生的不同层次的探测。 | 1 | 台 |
|  |  | 智能跟踪系统软件： 1.基于B/S架构，通过IE等浏览器即可进行管理。自动识别距离的远近，自动调节摄像变焦功能始终保持教师、学生、板书等区域的特写画面。2.采用图像识别技术跟踪，自动、准确的定位教师、学生、板书等区域的位置，控制摄像机实时跟踪拍摄，多机位拍摄方式。3.区域屏蔽功能。4.具有“模糊防抖”功能。 | 2 | 套 |
|  |  | 图像探测器： 用于学生区、老师区的图像跟踪定位。 | 6 | 台 |
|  |  | 全场景自动采音调音台： 1.根据现场情况自动调整增益，≥12路话筒输入，其中含4路线性输入，≥2路线性输出，≥1路监听输出。2.系统自动识别主讲区域，自动屏蔽噪音区域。具有语音滤波器、音量自动控制、自动开启和关闭功能。提供厂商CCC认证证书复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 吊装话筒： 频率范围：40-18000Hz；灵敏度：-35dB；指向性：超窄；拾音角度：120º；最大声压级：132dB；阻抗：200Ω；信噪比：≥70dB。 | 8 | 支 |
|  |  | 双通道数字功放： 额定功率: ≥300W；信噪比: 90db；频响:20H～20KHz；线路输入：立体声；功率输出阻抗：4～8Ω。提供厂商CCC认证证书复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 线阵列音箱： 额定功率≥30W,额定阻抗6Ω。 | 4 | 只 |
|  |  | 室内灯光处理： 采用LED灯管，色温在4000K～6000K之间，其中讲台区域采用三基色LED灯管。面积约为120㎡。 | 满足需求 | 套 |
|  |  | 室内吊顶处理： 1.轻钢龙骨吊顶。2.采用强化石棉板打顶，具有吸音功能，尺寸600*600。 | 满足需求 | 平米 |
|  |  | 室内吸音处理： 采用8CM实木搭架，大芯板封装，优质涤纶化纤单色安装，不锈钢包边，靠走廊一侧全部封装，另一端封装高度1.8M—2.2M，整体采用浅色调材料，吸音棉内装发泡环保涂层，采用28/4或59/5型。 | 满足需求 | 平米 |
|  |  | 室内地板处理： 规格(mm)1285*135*8, 颜色自选，甲醛释放量≤1.5mg/L，表面耐磨性达到9000转以上，表面装饰层未出现破损点，面处理/油漆工艺天然本色，防静音处理，基材厚度(mm)8，防滑性能处理。 | 满足需求 | 平米 |
|  |  | 隔断及观摩室处理： 1.观摩室隔断搭建，实木搭建隔断，大芯板封面处理。2.采用单向可视玻璃，玻璃高度1.5-2.0M,长3-4M，玻璃厚度6mm以上，根据实际定制，不锈钢包边。 | 24 | 平米 |
|  |  | 窗子处理： 窗子外围做防水处理。遮光窗帘布。大小尺寸：根据房间窗户实际大小定制。 | 满足需求 | 平米 |
|  |  | 室内强弱电线路改造： 采用6mm2铜芯电线（大功率设备供电），灯光照明、录播设备供电等采用4mm2铜芯电线，含插座及开关，网线为六类线，各类走线采用PVC管排线。 | 满足需求 | 米 |
|  |  | 录播专用音视频线： 满足设备性能及安装要求。 | 1 | 批 |
|  |  | 吸顶式空调： 嵌入式；大3.0P；适用面积:≥40㎡；三级能效；制冷量约为7200W,制冷功率约为2790W；制热量约为8000W,制热功率约为2750W；循环风量约为1000m3/h；室内机噪音22-46dB；室外机噪音42-56dB；电源220V/50Hz。提供厂商CCC认证证书复印件。 | 2 | 台 |
|  |  | 观摩室显示设备： 全高清电视，屏幕尺寸：42英寸，屏幕比例：16:9，分辨率：1920*1080。 | 2 | 台 |
| 2 | 移动录播设备 | 录播工作站： 1) 采用专业一体化嵌入式设计，ARM 双核处理器 Linux系统 ，内置≥1T硬盘。 2) 采用翻盖式设计，内置≥15.6寸液晶屏和键盘。 3) 视频：≥5路SDI输入，≥2路VGA输入，≥2路HDMI输入；≥1路HDMI输出，≥1路SDI输出。4) 音频：≥2路48V幻象供电话筒输入，≥2路线路输入，自动调音技术，音量指示灯、耳机监听接口，音频输出：≥2路。5) 内置导播台，并实现音频控制区、录播控制区、视频切换区和摄像机控制区一体化设计。6) 录播控制：一键控制开始、暂停、停止，画中画、主副画面快速选择，一键开启直播、添加字幕等功能，支持设置≥4个场景。7) 视频切换：具有视频切换特效。8）摄像机控制：通过摇杆控制摄像机云台及镜头变焦。9) ≥2个千兆自适应网口。10) 采用硬件采集、编码。11) 输入视频格式：HD-SDI 1080@25P/30P、VGA 800*600@60~1920x1080@60可调。12) 同时具备POC供电。提供厂商CCC、ISO9001、ISO14001认证证书复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 全高清录播系统： 1) 支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置。2) 支持本地导播和web远程导播两种导播方式，两种导播方式中设置操作及相关信息一致；支持云台控制、画中画设置、特效切换、台标字幕及片头片尾设置、录播开始、暂停、停止等设置操作。3) 支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式；标准的RTMP直播协议。4) 具备独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息。5)在电影画面中添加字幕，插入片头、片尾，片头片尾时长可选。6)多种画中画模式。7)直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效，特效过渡时间可调。8)预编辑录制窗口和录制窗口，进行录制及直播。9) 具备录像管理功能，进行点播、下载、修改属性、删除等操作。10)对摄像机进行上下左右、变倍、聚焦、光圈控制。11)支持自动、手动及半自动三种跟踪模式。 | 1 | 套 |
|  |  | 高清摄像机： 1)成像器件：1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：207万。2) 扫描方式：逐行。3) 镜头：12x, f3.5mm～42.3mm, F1.8～F2.8，数字变焦：16x。4) 最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)。5) 快门：1/30s～1/10000s。6) 数字降噪：2D&3D数字降噪。7) 信噪比：≥55dB。8) 支持水平、垂直翻转，水平视场角72.5°～6.9°，垂直视场角44.8°～3.9°，水平转动范围±170°，垂直转动范围-30°～+90°，水平转动速度范围1.7°～100°/s，垂直转动速度范围1.7°～69.9°/s。9) 图像冻结：支持。10) 预置位数量：255。11) 视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG。12) 视频码流：主码流, 辅码流。13) 主码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576。14) 辅码流分辨率：720x576, 720x480, 320x240。15) 视频码率：128Kbps ~ 20480Kbps。16) 码率控制：可变码率, 固定码率。17) 帧率：50Hz: 1fps～25fps, 60Hz: 1fps～30fps。18) 音频压缩标准：AAC。19) 音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。20) 支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等。21) 视频接口：支持1路3G-SDI，1路HDMI视频输出。22) 网络接口：1路RJ45以太网接口。23) 音频接口：1路, Line In, 3.5mm 音频接口。 | 3 | 个 |
|  |  | 摄像机三脚架： 摄像机专用三脚架。 | 3 | 个 |
|  |  | 无线话筒： 接收机：频率范围：740-820MHz；振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）；调节方式：FM；最大频偏：±50KHz；灵敏度：18dBuV（可调）；信噪比：≥89dB；音频输出：0-300mV/600Ω；动态范围：≥105dB；工作电压：DC 12V；工作电流 600mA；手持式发射器；发射天线：内置微带天线；发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示；频率范围：740-820MHz；发射功率：10mW；振荡模式：锁相环频率合成（PLL）；频率稳定度：≤ ±0.005%；调制方式：FM；最大频偏：±50KHz；频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率；拾音器类型：超心型动圈。 | 1 | 套 |
|  |  | 摄像机、话筒航空箱： 自带轮子、拉手、有效保护录播主机、摄像机、话筒、支架，便于移动。 | 1 | 套 |
| 3 | 编程实验室 | 三维机器人在线仿真平台系统（智慧版）： 总体要求：采用物理引擎和虚拟现实技术，提供基于校园网的部署和运行；系统包含网络机器人活动的各个应用环节：任务场景构建、机器人构建、图形程序编写、运动仿真、网络互动平台、内容管理、用户和数据管理、资源管理等模块。支持C语言，PHTHON，LOGO语言对实体机器人的编程。能完成中小学信息技术教材的需求。功能模块技术参数：1.任务场景构建：通过模型的任意组合构建需要的任务场景；提供300种以上的各种可拼装场景模型。三维模型具有各自的物理属性。能进行可视化设置；具有特殊功能的触发器；所有模型可以在编辑器中进行任意缩放、旋转、移动、复制、粘贴等操作；可自定义机器人尺寸限制、重量限制，允许使用零配件的黑白名单；支持场景中的取色功能。2.机器人构建:提供200种以上机器人零配件，包括多种类的主机、多种类的电机、轮子，传感器，拼接块；丰富的驱动方式：直流电机、带反馈的伺服电机、滑杆、弹射等；丰富的传感器系统：灰度、障碍、颜色、光线、测距、指南针、海拔高度计等；不同种类的零配件具有不同的密度或重量、摩擦系数、弹性系数等物理属性；支持零配件的整体拆卸和安装；支持模板功能；支持一键模板，重复使用；采用安装点方式进行方便、快捷、准确的配件安装，可以进行安装后的角度调整；实时查看机器人尺寸、重量、配件数量等信息。3.图形编程模块:可视化、模块化、适者入座式的程序编写；支持函数和变量声明与使用、数学和逻辑操作、流程控制模块等；能按照语法、词法逻辑智能匹配；VPL结构任意拖放并具备一键自动排列；支持代码同步及模块--代码对照；任意数量的VPL模块及其连接关系可进行复制、粘贴；具备模板功能；可以使用C#进行机器人驱动编写；支持直接驱动不少于3个不同品牌的主流教育机器人器材。4.运动仿真：可依据场景逻辑控制场景、机器人、程序的编辑；实时机器人参数显示；实时的场景信息提示；支持第一、第三人称视角切换及跟随；支持仿真画面快照；仿真结果需符合现实世界的刚体运动规律和力学规律；具备场景音效，机器人音效。机器人的马达、伺服电机在不同的马力下具有不同的音效。5.网络互动平台：任务构建体系开放，可通过系统管理功能实现在线任务无限扩充；综合使用TCP、UDP通讯协议；按照大厅、房间、场地的组织结构；提供多种任务组织方式，提供组织者可管理的积分、等级等评价机制；房间、场地可设定严格的准入规则；有完整、详细的仿真历史记录，可在线实时查询；可方便快捷的发布新的场景或者增加新的大厅、房间；使用数据库系统进行用户数据的存储。6.资源管理：平台可对各种用户资源进行预览、打开、重命名、删除、导入、导出操作，支持用户数据的一键备份及恢复功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 教学课程包： 含完整的三维场景、电子教材、教案、教学视频等，使学生具有参加全国相关赛事的知识。 | 1 | 套 |
|  |  | 虚实融合机器人： 支持与IROBOTQ 3D虚拟机器人系统的结构、行为设计、运动模拟参数的匹配融合，套装包含控制器≥1个，提供≥4路电机驱动接口和≥6个数模输入接口，直流电机≥2个，灰度传感器≥4个，障碍传感器≥4个，红外测距传感器≥1个，LED灯≥1组（不少于3个），≥450积木块套装。 | 50 | 套 |
|  |  | 服务器及集成服务： 1.提供专业云服务器不少于五年的云服务支持，以支持机器人平台的正常运行。（云服务配置：空间容量≥1T, CPU≥8核，内存≥16G，出口带宽≥100M。）2.实验室教师桌椅，教师电脑相关程序的安装调试，各类线材，PVC材料，线管等编程实验室所用材料。 | 1 | 台 |

# C包技术规格、参数与要求

| 序号 | 产品 名称 | 项目规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学术报告厅 | 调音台： 主要功能特点：两编组调音台；平衡式话筒输入，话筒提供优质的48V幻像电源；低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力；配备外接信号处理器；三段英国风格均衡；两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器）；采用16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听。主要技术参数：16通道调音台；输入：平衡式话筒×12，立体声×2；输出：L、R、MONO、AUX×2；整机信噪比：<-90dB；失真度：<0.01%；频率响应：20Hz-20KHz ±1dB；阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ；其它输入：>10KΩ；录音输出：1.1KΩ；其它输出：120Ω；均衡参数-高频:12KHz±15dB；中频：3.5KHz±15dB；低频：350Hz±15dB；输入灵敏度-话筒：-60dB；立体声输入：-40dB；辅助输入：-20dB；混音返回：-20dB；主输出电平：+4V max；消耗功率：30W。须提供厂商ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 专业功放： 主要功能特点：采用H类专业功放电路；超静音温控风扇设计，风噪声可达最低；散热系统能自动调节风扇速度；桥接后A、B通道同时控制线路音量；专业的零热阻隔散热方案；内置压缩限制功能；卡侬(XLR)全平衡输入，降低噪声，带卡侬（XLR）平衡输出插座，多台功放可同时并联使用。主要技术参数：8Ω立体声功率：650W×2；4Ω立体声功率：900W×2；8Ω桥接功率：1800W；4Ω桥接功率：2400W；冷却方式：风冷（风扇温控设计）；散热方式：前进后出；频率响应：20Hz-20KHz、+0/-0.5dB；总谐波失真：＜0.05%@8Ω1KHz；信噪比：100dB；功放电路：H类；阻抗系数：200@8Ω；输入灵敏度：0.775V；保护：峰值限幅，过载，直流，短路，过热，软启动；控制: 前面板：电源开关/通道1通道2音量控制； 后面板:模式/灵敏度/接地开关；输入接口：3引脚（XLR）卡侬口；输出接口:接线柱和SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS（正负4芯安全插座）；主保险丝:10A；电源要求：220V/50Hz。须提供厂商CCC、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书复印件。 | 3 | 台 |
|  |  | 线阵音箱： 主要功能特点：高质量单元配置，线性号角：音质优美，投射精确；高精度线性阵列扬声器系统，它具有较大的动态容量，应用相位校正以及线性号角。主要技术参数：额定功率：400W；最大输入功率：1600W；频率响应： 50Hz-18KHz；系统类型；二路三单元全频、低音单元，8寸低音×2；高音单元：44芯高音×1；灵敏度 113dB (1m/w)；阻抗：8Ω；声压级 : 127dB；连接器： 2只 4 针 PA-com插座；吊挂硬件：专业线阵吊挂。须提供厂商ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书复印件。 | 6 | 只 |
|  |  | 专业功放： 主要功能特点：采用H类专业功放电路；桥接后A、B通道同时控制线路音量；专业的零热阻隔散热方案；内置压缩限制功能，降低失真；卡侬(XLR)全平衡输入，降低噪声，带卡侬（XLR）平衡输出插座，多台功放可同时并联使用。主要技术参数：8Ω立体声功率：800W×2；4Ω立体声功率：1200W×2；8Ω桥接功率：3000W；冷却方式：风冷（风扇温控设计）；散热方式：前进后出；频率响应：20Hz-20KHz、+0/-0.5dB；总谐波失真：＜0.05%@8Ω1KHz；信噪比：〉110dB；功放电路：H类；阻抗系数：200@8Ω；输入灵敏度：0.775V；保护：峰值限幅，过载，直流，短路，过热，软启动；控制: 前面板：电源开关/通道1通道2音量控制； 后面板:模式/灵敏度/接地开关；输入接口：3引脚（XLR）卡侬口；输出接口:接线柱和SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS（正负4芯安全插座）；主保险丝:10A；电源要求：220V/50Hz。须提供厂商CCC、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 线阵音箱： 主要功能特点：双12寸次低音，返射迷宫式远程低音炮，独特的多层导音板设计；人性化设计；与L-808音箱结合使用。主要技术参数：额定功率：500W，最大输入功率：2000W；阻抗：4Ω；系统类型；低音单元，12寸低音×2；频率响应：45Hz-2000HZ；最大声压级：132dB；连接器 SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS.PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）；吊挂硬件：20xM8吊点、底托。须提供厂商ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书复印件。 | 2 | 只 |
|  |  | 专业功放： 主要功能特点：采用H类专业功放电路；桥接后A、B通道同时控制线路音量；专业的零热阻隔散热方案；内置压缩限制功能，降低失真；卡侬(XLR)全平衡输入，降低噪声，带卡侬（XLR）平衡输出插座，多台功放可同时并联使用。主要技术参数：8Ω立体声功率：450W×2；4Ω立体声功率：600W×2；8Ω桥接功率：1200W；4Ω桥接功率：1600W；冷却方式：风冷（风扇温控设计）；散热方式：前进后出；频率响应：20Hz-20KHz、+0/-0.5dB；总谐波失真：＜0.05%@8Ω1KHz；信噪比：〉110dB；功放电路：H类；阻抗系数：200@8Ω；输入灵敏度：0.775V；保护：峰值限幅，过载，直流，短路，过热，软启动；控制: 前面板：电源开关/通道1通道2音量控制； 后面板:模式/灵敏度/接地开关；输入接口：3引脚（XLR）卡侬口；输出接口:接线柱和SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS（正负4芯安全插座）；主保险丝:10A；电源要求：220V/50Hz。须提供厂商CCC、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 专业音箱： 主要技术参数：额定功率：300W；最大输入功率：600W；阻抗：8Ω；频率响应：65Hz-20KHz；系统类型：12寸二路二单元全频；高音单元：44芯高音×1；低音单元：12寸低音×1；标准覆盖角：100°（H）x55°（V）；最大声压级：130dB；灵敏度（1W/1m）：98dB /W(lm)；连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）；吊挂硬件：10xM8吊点、底托。须提供厂商ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书复印件。 | 2 | 只 |
|  |  | 专业功放： 主要功能特点：采用H类专业功放电路；桥接后A、B通道同时控制线路音量；专业的零热阻隔散热方案；内置压缩限制功能，降低失真；卡侬(XLR)全平衡输入，降低噪声，带卡侬（XLR）平衡输出插座，多台功放可同时并联使用。主要技术参数：8Ω立体声功率：1000W×2；4Ω立体声功率：1500W×2；8Ω桥接功率：3000W；4Ω桥接功率：4000W；冷却方式：风冷（风扇温控设计）；散热方式：前进后出；频率响应：20Hz-20KHz、+0/-0.5dB；总谐波失真：＜0.05%@8Ω1KHz；信噪比：〉110dB；功放电路：H类；阻抗系数：200@8Ω；输入灵敏度：0.775V；保护：峰值限幅，过载，直流，短路，过热，软启动；控制: 前面板：电源开关/通道1通道2音量控制； 后面板:模式/灵敏度/接地开关；输入接口：3引脚（XLR）卡侬口；输出接口:接线柱和SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS（正负4芯安全插座）；主保险丝:10A；电源要求：220V/50Hz。须提供厂商CCC、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 专业音箱： 主要技术参数：额定功率：650W；最大输入功率：1200W；阻抗：8Ω；频率响应：38Hz-500Hz；系统类型:单18寸超低音箱；单元：18寸低音×1；最大声压级：124dB；灵敏度（1W/1m）：99dB /W(lm)；连接器： SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）。须提供厂商ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书复印件。 | 2 | 只 |
|  |  | 无线话筒： 主要技术参数：调制方式:宽带调频(FM)；频率范围:740-790MHz；频率响应: 40HZ-19KHZ(±2db)；信道数目:200个预置频道,通道间隔250KHz；综合信噪比：105dB；相邻信道抑制：≥70dB（干扰信号）；接收方式：自动选讯接收；最大输出电平：+10dBV；射频输出功率：高功率30mW/低功率3mW；灵敏度：可调灵敏度；拾音头：动圈式；发射器供电：3V (1.5V电池两节)；装机高度：1U。须提供厂商ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书复印件。 | 2 | 只 |
|  |  | 均衡器： 主要技术参数：输入阻抗：平衡40KΩ/不平衡20 KΩ；输出抗阻：平衡300Ω/不平衡150Ω；输入范围≤+18dB；频率响应：20Hz～20kHz±1dB；；信噪比：≥90dB；分离度：<-80dB, 20Hz；失真：≤0.01%（0dB，1kHz)；功耗≤70W；输入插座 1/4"TRS，XLR 连接口；输出插座 1/4"TRS，XLR 连接口；额定电源：AC110V 或 220V 50/60Hz。须提供厂商ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 反馈抑制器： 技术参数：输入通道及插座：2路X L R母座模拟输入/ 2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)；输出通道及插座：2路X L R公座模拟输出/ 2组立体声同轴/光纤/ A E S输出(每组数字口传输两路音频信号)；输入阻抗：平衡20KΩ；输出阻抗：平衡100KΩ；共模拟制比：>70dB（1KHz）；输入范围：≤+20dBu；频率响应:15Hz-25KHz （-0.3dB）；信噪比：>110dB；失真度：<0.01%；通道分离度：>110dB（1KHz）；啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波；信号输入频率响应：20Hz-30kHz ±0.5dB；滤波器：独立24个每通道；频率分辨率：0.5Hz；啸叫寻找时间：0.1-0.5S；FFT长度：2048；传声增益：6-10HzdB；处理器：96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，32-bitA/D及D/A转换；压缩；启动电平:-40dB ~ +20dB 压缩比率: 1:1.0 ~ 1:20.0 响应时间:10~200ms 恢复时间:50ms~5000ms；压限启动电平:-40dB ~ +20dB 响应时间:10~200ms 恢复时间:50ms~5000ms；噪声门-120db ~ -40db.；电源：AC110V~240V 50/60Hz；功耗：<20W，机箱适配器高度：1U。须提供厂商ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | 安装辅材 | 1 | 项 |
|  |  | 机柜： 约为600*600*2000前后网孔门 | 1 | 个 |
|  |  | 音箱壁挂架： 最大承受80Kg/对 | 6 | 对 |
|  |  | 话筒支架： 升降功能 | 1 | 支 |
|  |  | 54*3W PAR灯： 额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz；功率:165W；光源：54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H；色温校正：3200K～7200K线性调节；透镜角度：25°(15°、45°可选)；发光角度：可调节角度；频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪；混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能；电子调光：0-100%独立电子线性调光，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行；控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式；通道：5/8通道(二种通道模式可选)；灯具连接：三芯信号线IN/OUT，电源线IN/OUT；特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和，防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20；声控灵敏度：65-130dB；工作环境：-20℃~40℃。 | 46 | 台 |
|  |  | 300W 可调色温LED平板柔光灯： 电源输入：AC110-240V/50-60HZ；总功率：300W；光源：2835/0.5W LED暖白+冷白。光源寿命：十万小时；色温：3200-6500K可调，CRI≥95，TLCI≥95；颜色：暖白+冷白2种颜色可混；控制信号：DMX控制；控制模式：DMX信号控制或手动按键控制可单独色温手动调选；通道模式：2通道、6通道，2种通道模式可选择 ；调光：16比特以上0-100%无抖动平滑线性调光；带RDM功能/通过DMX数据线升级软件；环境湿度：﹣25℃-40℃。 | 18 | 台 |
|  |  | 200W PAR灯： 电源输入：AC100-240V 50/60Hz 功率：200W；光源：超亮LED 200W双色美国进口芯片.一颗100W暖白LED灯珠色温3200K，一颗100W正白LED灯珠色温6500K/平均寿命：50000H；色温：3200K～7200K调节；发光角度：60度角；；控制模式：声控、自走、主从、DMX；通道：6通道/3通道；1024级超高灰度调光；防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20；声控灵敏度：65-130dB；工作环境：-20℃~40℃。 | 16 | 台 |
|  |  | 7R摇头光束灯： 电压: AC110V-240V 50/60Hz 350W；镇流器: 电子镇流器；灯泡:7R/OSRAM 230W 色温: 8500K；平均寿命: 2000H；光学：采用耐高温透光度强的光学镜片（3层镀膜）光束角度：平行光束角:0 ~ 3.8°；调光： 0-100%线性调节；色盘：14个颜色片+1个白光，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能；固定图案盘：17个固定图案片+1个白光，带图案抖动，速度可调，任意定位功能；镜：16面旋转棱镜，棱镜正反向旋转，速度可调；频闪：双片式频闪0.5-14次/S，具有同步、异步、随机频闪方式，速度可调；雾化： 1个独立的雾化效果，光斑柔和自然；扫描范围: X轴540°/2.5 S，Y轴270°/1.5 S，精确扫描定位；显示界面：采用宽屏LCD液晶中英文显示界面；智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却；控制方式：DMX512(ART-NET/RDM/DMX无线)选配；通道：16通道；灯具材料: 耐高温塑料+模压合金材料。 | 6 | 台 |
|  |  | 效果烟机： 输入电压：110-240V50/60Hz 。保险丝 :5A/250V。功率 :600W-750W。预热时间：0Min。输出量：3200cuft/min。油桶容积 :2L。耗油量：24h/L。控制器 :液晶控制器、512信号、遥控。通道一：出烟开和关。通道二：调节风力大小。 | 2 | 台 |
|  |  | 440W LED追光灯： 电压：AC110V-260V 50/60Hz。光源：LED 400W。功率：440W。色片：5种颜色+白光。效果：雾化，升、降温功能。光圈：5%-100%带伸缩功能。调焦：采用手动对焦。频闪：采用单频闪片。 | 2 | 台 |
|  |  | 灯光控台： 最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。最大控制120台电脑灯或120路调光。使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。带背光的LCD显示屏，面板中英文可选。内置图形轨迹发生器，有不低于200个内置图形。图形参数均可独立设置。有节目录制功能。有内置时间码和外置MIDI触发功能。场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程。具有高级编组功能。可储存不低于100个素材。素材储存模式不低于四种。可储存不低于120个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。可同时输出和运行不低于12个重演场景。带不低于12根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。支持远程软件升级。具有预编程功能，离线事先编程。预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。支持立即黑场、场景互锁。具有工作灯，适合室内外演出使用。 | 1 | 台 |
|  |  | 电源直通箱12*4kw： 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。额定功率：12路×4KW； 可适用于任何负载、过载与短路双重保护高分断空气开关。A、B、C三相工作指示灯。设两脚和三脚万能。用插座方便使用，优质接线端输入，单40A胶木插输出。 | 2 | 台 |
|  |  | 信号放大器： 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。输入输出光电隔离。8路独立放大驱动输出。信号放大整形功能，延长信号传输距离。增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。独立的LED信号指示。电源：AC100~240V/50-60HZ。 | 2 | 台 |
|  |  | 大灯勾： 承重：≥50kg | 80 | 个 |
|  |  | 多功能灯勾： 承重：≥150kg | 26 | 个 |
|  |  | 安全绳： 承重：≥150kg | 80 | 条 |
|  |  | 烟油(瓶）： 4.5L/瓶 4瓶/箱（水烟油） | 6 | 瓶 |
|  |  | 灯杆： φ50*2.5mm | 1 | 批 |
|  |  | 电源线： RVV3*2.5 | 1 | 批 |
|  |  | 信号线： RVVP2*0.5 | 1 | 批 |
|  |  | 灯光辅材： 卡农座，胶木插，钉子，螺丝，胶等所有安装需要的配件。 | 1 | 批 |
|  |  | 圆柱形立式空调： 3P圆柱一体化空调，变频，超一级能效；隐藏显示，显示屏灯光可控制；保湿制冷技术，超一级能效，能效比4.25，能效等级S1级。0.1°精确控温。3P制冷季节耗电量（kW·h）约为943，制热季节耗电量（kW·h）约为674；制冷量约为（W)7200(900-9100) ,制冷功率约为2200(300-3500)；制热量约为(W)8500(900-12500),制热功率约为2160(300-4100)；电加热约为2100W(陶瓷PTC)；运行噪音：23-43(强劲47)，外机约为58dB；电压/频率（V/HZ）：220/50；用电高峰期150V低电压启动功能，高频速冷热，独立抽湿，可控电辅加热，智能除霜，24小时定时设置，0.1HZ低频运行，断电记忆功能，有源PFC双倍制热、8倍超宽变频技术。含安装支架，铜管及所有需要的配件。 | 8 | 台 |

二、质量及售后服务要求

所有投标产品原厂原装。

三、验收要求

所有产品经采购方一次性验收合格，验收标准按照国家相关规定执行。

第六章  资格审查

## 资格审查前附表

| 条款号 | 审 查 因 素 | 审 查 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 资格条件 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供资格证明文件 | ★投标人提供2017年1月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。 |
|  |  |  | ★投标人提供2017年1月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。 |
|  |  |  | ★投标人提供2016年至今任意一年度第三方专业机构出具的财务状况报告复印件。 |
|  |  | 符合采购人根据本项目的特殊要求规定投标人应具备的特定条件，详见招标文件第一章的投标邀请资格要求。 |
|  |  | 投标人在投标截止时间前未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询投标人信用记录 |
|  |  | 符合招标文件关于联合体投标的有关规定 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件第二章“投标人须知”第19.1项规定 |

## 1．资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

## 2. 资格审查标准

资格审查标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件以及证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；见资格审查前附表。

## 3. 资格审查程序

采购人依据本章第2项规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，投标无效。

注：合格投标人不足3家的，不再进入评标程序，作废标处理。

# 第七章  评标办法（综合评分法）

# （A、B、C包：综合评分法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 资格审查标准 | 详见第六章：资格性审查 |
| 2.2 | 符合 性审查标 准 | 投标文件格式 | 投标文件按招标文件格式及内容要求签字或盖章 |
|  |  | 投标函 | 有法定代表人签名或盖章，并加盖单位公章；符合招标文件给定格式及内容 |
|  |  | 法定代表人资格证明书 | 符合招标文件给定格式及内容,并加盖单位公章 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 有法定代表人签名或盖章，并加盖单位公章；符合招标文件给定格式及内容 注：投标文件（包括评标过程中的澄清、说明或者补正）由法定代表人签字的，不审查该项 |
|  |  | 投标报价 | 完整，只有一个有效报价且未超过招标文件中规定的预算金额 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标无效 | 无招标文件规定的其他投标无效情形 |
| 2.2.1 | 分值构成 （满分100分） | 投标人的评审总得分＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 其中： ①F1、F2、F3分别为技术部分、服务及信誉部分、投标报价3项评分因素的汇总得分； ②A1、A2、A3分别为3项评分因素所占的权重（A1＋A2＋A3＝1）。 |
|  |  | 技术部分F1：100分，权重A1为 0.4。 服务及信誉部分F2：100分，权重A2为 0.3。 投标报价F3：100分，权重A3为 0.3。 |
| 2.2.2 （1） | 技术部分 F1 评分标准 | 货物技术参数（满分60分） | 根据投标人提供本项目的设备满足招标文件指标、参数、性能等要求的程度进行评分： 第一个档次（41—60分）：投标设备的技术参数能够满足招标要求，正偏离相对较多； 第二个档次（31—40分）：投标设备的技术参数能够满足招标要求； 第三个档次（11—30分）：投标设备的技术参数基本满足招标要求； 第四个档次（0—10分）：投标设备的技术参数不能满足招标要求。 |
| 2.2.2 （1） |  | 实施方案及进度安排 （满分10分） | 第一个档次（8—10分）：实施方案及进度安排（包括交货、安装调试及验收等各项工作，下同）完善具体、合理可行，针对性强； 第二个档次（5—7分）：实施方案及进度安排合理可行，有一定的针对性； 第三个档次（1—4分）：实施方案及进度安排基本可行，针对性不足； 第四个档次（0分）：实施方案及进度安排不合理。 |
|  |  | 质量保证及承诺 （满分10分） | 第一个档次（8—10分）：质量保证及承诺优，措施完善； 第二个档次（5—7分）：质量保证及承诺良好，措施不具体； 第三个档次（1—4分）：质量保证及承诺一般； 第四个档次（0分）：质量保证及承诺差。 |
|  |  | 质量保证材料评审（满分20分） | 除“货物技术参数要求”中指定提供的相关检测报告、认证材料外，根据投标人提供的生产厂商经正规认证机构出具的认证证书、第三方权威机构出具的设备检验报告复印件的情况进行评分： 每提供一项得1分；分值累加，20分封顶。 |
|  |  | 备注：评标委员会根据招标文件要求，按照上述评审因素逐项评审，对各投标人所投各项目的技术文件部分及各项承诺进行横向比较后，进行逐项打分对各投标人的投标文件进行分挡评分，评分不能采用插入法。 |
| 2.2.2 （2） | 服务部分 F2 评分标准 | 服务体系、规范化管理体系 （满分10分） | 第一个档次（8—10分）：投标人通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证，有完善的服务体系及科学规范的管理体系； 第二个档次（5—7分）：有规范的服务体系、管理体系； 第三个档次（1—4分）：服务体系、管理体系规范性一般； 第四个档次（0分）：服务体系、管理体系差。 |
| 2.2.2 （2） |  | 现场服务及服务机构技术力量 （满分10分） | 第一个档次（8—10分）：现场服务技术力量及人员组成优；能满足2小时以内上门服务，提供相应证明材料； 第二个档次（5—7分）：现场服务技术力量及人员组成良好；能满足2小时以上4小时以内上门服务，提供相应证明材料； 第三个档次（1—4分）：现场服务技术力量及人员组成一般；能满足4小时以上8小时以内上门服务，提供相应证明材料； 第四个档次（0分）：现场服务技术力量及人员组成差。 证明材料包括但不限于：现场服务机构营业执照、经备案的现场服务人员劳动合同、社保缴纳凭证以及社会保障卡扫描件等。 |
|  |  | 售后服务方案、承诺及保证 （满分20分） | 第一个档次（16—20分）：售后服务方案、承诺及保证完善具体，针对性强； 第二个档次（11—15分）：售后服务方案、承诺及保证具体可行，有一定的针对性； 第三个档次（6—10分）：售后服务方案、承诺及保证基本可行，但缺乏针对性； 第四个档次（0—5分）：售后服务方案、承诺及保证可行性较差。 |
|  |  | 业绩 （满分60分） | 根据供应商2017年1月至本项目响应文件提交截止时间前已完成的类似项目业绩进行评分： 第一个档次：每提供一项500万（含500万）以上业绩得10分； 第二个档次：每提供一项200万（含200万）以上500万以下业绩得5分； 第三个档次：每提供一项50万（含50万）以上200万以下业绩得3分。 分值累加， 60分封顶。 注：须现场提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为合同原件。不提供原件的不予评分，证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。每一个业绩只计分一次，不重复计分。 |
| 备注：对各投标人投标文件的服务及信誉部分独立进行分挡评分，评分不能采用插入法。 |
| 2.2.3 | 评标基准价计算方法 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 2.2.2（3） | 投标报价 F3 评分标准 | 投标报价评分计算公式 | F3＝（评标基准价/该投标人的投标报价）×100 |
|  |  |  | 注：1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价； 2、若货物为小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，请在投标分项报价表备注栏中标明并同时提供证明材料（详见第四章投标文件格式10），经评标委员会核实方可获得价格扣除； 3、对小型和微型企业产品、服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如为联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除）； 4、残疾人福利性单位（监狱企业）产品、服务视同小型、微型企业产品、服务，享受同等价格扣除； 5、投标人仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受。 6、未提供有效证明材料的不予享受对应政策的价格扣除。 |

## 1.评标方法：

采用综合评分法。评标委员会对通过资格审查、符合性审查的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 2. 评审标准

2.1 符合性审查标准

符合性审查标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应；见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

(2) 服务及信誉部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

(2) 服务及信誉部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据本章第2.1项规定的标准对资格审查合格的投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，投标无效。

提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照最有利于采购人利益的原则，由评标委员会综合评定后确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.2商务和技术评估，综合比较与评价

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F1；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对服务及信誉部分计算出得分F2；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F3，并计算投标报价评分分值；

（4）按本章第2.2.1项所列公式计算评标总得分。

3.2.2技术部分（F1）和服务及信誉部分（F2）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。

3.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清原则

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 投标人的澄清、说明和补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 投标人有以下情形之一的，其投标无效

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.5 评标结果。评标委员会按得分由高到低顺序确定中标人，并提出书面评标报告。