# 第五章  货物需求一览表

说明：

1. 本一览表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写技术规格偏离表。

2. 凡在“技术参数和规格要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

3. 本货物需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。

| 序号 | 名称 | 采购项目详细情况说明 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双桥车厢可卸式垃圾车（钩臂车） | 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 1 | 辆 |
|  |  | ★1 | 发动机功率（KW） | ≥132 |  |  |
|  |  | ★2 | 发动机排量（ml） | 4500 |  |  |
|  |  | 3 | 排放标准 | 国五 柴油 |  |  |
|  |  | ★4 | 总质量（Kg） | ≥15800 |  |  |
|  |  | ★5 | 额定载质量（Kg） | ≥7805 |  |  |
|  |  | ★6 | 整备质量（Kg） | ≥7800 |  |  |
|  |  | 7 | 整车尺寸（mm） | 7390-7590×2380-2460×3000-3110 |  |  |
|  |  | 8 | 轴距（mm） | ≥4500 |  |  |
|  |  | 9 | 最高车速（km/h） | ≥89 |  |  |
|  |  | 10 | 钩臂型式 | 伸缩式 |  |  |
|  |  | 11 | 后支撑方式 | 液压后支撑滚轮 |  |  |
| 2 | 双桥车厢可卸式垃圾车配套的12方压缩箱(移动式压缩垃圾箱)（含轨道） | 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 2 | 个 |
|  |  | 1 | 外形尺寸（长×宽×高）（mm） | 5000-5300×2200-2500×2350-2500 |  |  |
|  |  | 2 | 箱体容积（m3） | ≥12 |  |  |
|  |  | 3 | 钩心高（mm) | 1570±5 |  |  |
|  |  | 4 | 导轨外宽（mm) | 1060±5 |  |  |
|  |  | 5 | 导轨高度（mm) | 180±5 |  |  |
|  |  | ★6 | 压缩腔容积（m3） | ≥1.1 |  |  |
|  |  | ★7 | 箱体质量（kg） | ≥4800 |  |  |
|  |  | ★8 | 电机额定功率(kW) | ≥5.5 |  |  |
|  |  | ★9 | 压缩箱有效容积（m3） | ≥4.5 |  |  |
|  |  | ★10 | 压缩头底、侧板板厚（mm) | 10 mm |  |  |
| 3 | 小型勾背式车厢可卸式垃圾车辆采购 | 车厢可卸式垃圾车，CSC5042ZXXB5，额定载质量2024kg，外形尺寸4600,4850×1690×2080(mm)，载货汽车底盘，底盘型号：BJ1042V9JB5-A1，燃料种类：柴油，发动机型号：D19TCIE1，排量：2.0L，钩臂是合资钩（含液压总成）,发动机功率:75(Kw),排放依据标准:GB17691-200Ⅴ,GB3847-2005) | 3 | 辆 |
| 4 | 车厢可卸式垃圾车垃圾箱体采购 | 1.所需采购的垃圾箱为小型钩背式生活垃圾清运车辆车载垃圾箱体；2.所需采购的垃圾箱要和已经采购的垃圾清运车辆相配套，即：已经采购的垃圾清运车辆型号为：CSC5042ZXXB5，额定载质量：2024kg；3.型号：钢质，壁厚：边2㎜，底3㎜。外观尺寸:2300*1460*1000 4.数量：50个。 | 50 | 个 |

注：报价应为人民币含税价，本包为整体投标、整体中标，不允许漏项或拆分。报价需包含设备采购、运输、管理费、保险费、车辆购置费、落户勘验费、反光条、喷字、牌照、落户办证的差旅费、手续费等所需要的的一切费用。产品交货时如发现虚假应标，投标人将无条件按产品需求参数更换设备。

二、办理车辆落户、牌照、证件。

三、质量要求：

设备一年质保和本地化服务。

三、验收要求：

所有设备在指定地点集中验货，核对型号、外观等投标技术响应参数，车辆必须手续齐全。