楚雄师院网络服务资格采购需求

A合同包：主链路（≥1.1Gbps）

规格（技术参数、性能要求）

1.提供一条从楚雄师范学院校园网出口到本地运营商网络的光纤专线，该专线必须独享端口上下行对等，专线传输带宽≥1Gbps，免费提供不少于16个公网合法IP地址（必须是独立子网段，主要用于校园网出口NAT地址转换和对外提供信息服务自主使用）。传输专线独立组网、采用全光网络，端口独占；传输网络须有冗余链路，保障传输可靠性，保障网络的高吞吐能力，保证各种信息数据的高质量传输，具备高灵活性及可扩展性以满足今后升级、扩容需要，能很好解决各运营商之间互联互通的瓶颈问题；投标方必须最大限度保证招标方的链路稳定性及纯独享带宽，不得对专线采取诸如上行限制、连接数限制、端口封闭、流量整形等限制性技术措施；投标方应提供相应的网络接入拓扑示意图，完工后还应提供专线测试报告； 2.提供一条从楚雄师范学院校园网出口到Cernet云南主节点云南大学网络中心的长途数据传输电路，带宽≥100Mbps，传输电路采用光纤组网，传输网络必须有冗余链路，保障传输可靠性，具备高灵活性及可扩展性以满足今后升级、扩容需要;投标方承诺负责与赛尔公司及云南大学网络中心协调电路接入的相关事项，提供说明文件并加盖公章； 3.投标方承诺无故障运行时间>=99.9%，在专线或电路出现故障时1小时内响应且在2小时内能够排除故障，提供7*24小时免费专业技术保障，有专业的技术服务团队和服务热线，对于事先预知的中断提前24小时通知，以上承诺投标方需提供说明文件并加盖公章； 4.中标方必须在中标结果生效后的15个日历日内为招标方完成出口接入和集成任务，提供说明文件并加盖公章。 5.链路无时长和流量限制。

B合同包：备用链路（≥800Mbps）

规格（技术参数、性能要求）

1.提供一条从楚雄师范学院校园网出口到本地运营商网络的光纤专线，该专线必须独享端口上下行对等，专线传输带宽≥800Mbps，免费提供不少于16个公网合法IP地址（必须是独立子网段，主要用于校园网出口NAT地址转换和对外提供信息服务自主使用）。传输专线独立组网、采用全光网络，端口独占；传输网络必须有冗余链路，保障传输可靠性，保障网络的高吞吐能力，保证各种信息数据的高质量传输，具备高灵活性及可扩展性以满足今后升级、扩容需要，能很好解决各运营商之间互联互通的瓶颈问题；投标方必须最大限度保证招标方的链路稳定性及纯独享带宽，不得对专线采取诸如上行限制、连接数限制、端口封闭、流量整形等限制性技术措施；投标方应提供相应的网络接入拓扑示意图，完工后还应提供专线测试报告； 2.投标方承诺无故障运行时间>=99.9%，在专线出现故障时1小时内响应且在2小时内能够排除故障，提供7*24小时免费专业技术保障，有专业的技术服务团队和服务热线，对于事先预知的中断提前24小时通知，以上承诺投标方需提供说明文件并加盖公章； 3.中标方必须在中标结果生效后的15个日历日内为招标方完成出口接入和集成任务，提供说明文件并加盖公章。 4.链路无时长和流量限制。