## 第五章、货物需求

疫苗冷藏车参数表

| 排量 | ≥2499 |
| --- | --- |
| 马力 | ≥135 |
| 发动机功率（KW） | ≥100 |
| 车型 | 面包型 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ，GB3847-2005 |
| 驾驶室核载人数 | 座位双排3+3人座 |
| 整车尺寸（mm） | ≥5700×1998×2552 |
| 车辆底盘 | 符合中国工信部下发的制冷车公告 |
| 变速箱 | 6前进挡，1倒挡 |
| 驱动型式 | 前轮驱动 |
| 轴距（mm） | ≥3100 |
| 轴荷 | ≥1760/2040 |
| 前轮距（mm） | ≥1734 |
| 后轮距（mm） | ≥1728 |
| 额定质量（KG） | ≥1020 |
| 总质量（KG） | ≥3800 |
| 整备质量（KG） | ≥2700 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | ≥215/75R16LT |
| 空调 | 冷暖空调 |
| 安全气囊 | 有 |
| 中控锁 | 有 |
| 倒车雷达 | 有 |
| 防抱死系统 | ABS |
| 最高时速（km／h） | ≥150 |
| 颜色 | 白色 |
| 其他要求 | 箱体：厢体内装有照明灯，有效体积4.4m³，内外蒙皮使用食品级玻璃钢材质，采用高密度阻燃型聚氨酯保温板，面板必须符合药监要求，通过WSO9001、2000级国家消防装备质量监督检验中心质量认证，发泡密度≥40kg/立方米。箱体制作工艺采用热压成型。底板为铝导轨，厢体前端设有排水孔，铝导轨和通风槽符合药监等相关部门标准。 须安装风帘 配有全自动温湿度记录仪：要求带打印功能、能实时传输、符合药监标准 质保期限及要求：车辆整车（含制冷机组）质保2年其中发动机≥3年或50万公里 本省有完整的售后服务体系 |
| 制冷设备参数要求 | 使用温度 | -25℃—20℃ |
|  | 适用箱体体积 | 8—12m³ |
|  | 制冷量（环境温度+37.8℃） | 1.7℃ | 2.35kw |
|  |  | -17.8℃ | 1.35kw |
|  | 压缩机 | 排气量 | 183CC/163CC |
|  |  | 冷冻油 | POE RL68H |
|  | 冷凝器 | 形式 | 平行流 |
|  |  | 风机数量 | 2 |
|  |  | 电压 | 12V/24V |
|  | 蒸发器 | 形式 | 内螺纹铜管铝片 |
|  |  | 风机数量 | 2 |
|  |  | 电压 | 12V/24V |
|  | 制冷剂 | R404a |
|  | 灌注量 | 1.2kg |
|  | 融霜方式 | 热气融霜 |
|  | 外形尺寸 | 蒸发器 | L*W*H=1007*595*180mm |
|  |  | 冷凝器 | L*W*H=1120*635*185mm |
|  | 重量 | 蒸发器 | 21kg |
|  |  | 冷凝器 | 27kg |

# 注：供货时货物须与所投产品参数一致，若不一致时采购人拒绝验收及付款。